Ing. arch. Rudolf Kruliac, ateliér ul. Jilemnického č. 341, 059 52 Veľká Lomnica

telefón 052/4561081

ČISTOPIS

Zmeny a doplnky

ÚPN – O

MENGUSOVCE

apríl 2016

Obstarávateľ:

OBEC MENGUSOVCE

Obecný úrad Mengusovce

MENGUSOVCE č. 132

059 36

Spracovateľ:

Ing. arch. Rudolf Kruliac, Ing. Ľuboš Gontkovský

_________________________________________________________________________________

apríl 2017

Zmeny a doplnky ÚPN – O MENGUSOVCE

apríl 2016

Zoznam príloh:

Textová časť:

Sprievodná správa

Navrhované riešenie  zmeny a doplnkov  ÚPN

Zmeny v sprievodnej správe ÚPN - O Mengusovce

Zmeny v záväznej časti ÚPN - O Mengusovce

Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania

územia ÚPN VÚC Prešovského kraja

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného

využívania územia obce Mengusovce

Schéma VPS a záväzných častí

Výkresová časť:

1.a	Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia	M = 1 : 10000

1.b	Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

časť A										M = 1 :   5000

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

časť B										M = 1 :   5000

1.c	Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia	M = 1 :   2000

- Verejné dopravné vybavenie							M = 1 :   5000

- Verejné technické vybavenie (vodovod, kanalizácia)				M = 1 :   5000

4	Verejné technické vybavenie (elektrické vedenie, plynovod)			M = 1 :   5000

5	Výkres záväzných regulatív							M = 1 :   5000

6	Vyhodnotenie záberu PPF							M = 1 : 10000

7	Doložka CO									M = 1 :   5000

8	Návrh ÚSES									M = 1 : 10000

9	Širšie vzťahy									M = 1 : 25000

Ing. arch. Rudolf Kruliac, ateliér ul. Jilemnického č. 341, 059 52 Veľká Lomnica

telefón 052/4561081

ČISTOPIS

Zmeny a doplnoky

ÚPN – O

MENGUSOVCE

apríl 2016

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Obstarávateľ:

OBEC MENGUSOVCE

Obecný úrad Mengusovce

MENGUSOVCE č. 132

059 36

Spracovateľ:

Ing. arch. Rudolf Kruliac, Ing. Ľuboš Gontkovský

__________________________________________________________________________________

apríl 2017

Obsah:

Identifikačné údaje obstarávateľa a spracovateľa

Členenie   zmeny a doplnku ÚPN

Hlavné ciele  navrhovaných  zmien a doplnkov územného plánu

Navrhované riešenie  zmeny a doplnkov  ÚPN

Zmeny v sprievodnej správe ÚPN - O Mengusovce

Zmeny v záväznej časti ÚPN - O Mengusovce

Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania

územia ÚPN VÚC Prešovského kraja

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného

využívania územia obce Mengusovce

Schéma VPS a záväzných častí

Identifikačné údaje obstarávateľa a spracovateľa

Názov: Zmeny a doplnky ÚPN – OBCE Mengusovce:  apríl 2016 – čistopis

Obstarávateľ:	Obec Mengusovce, Obecný úrad, 059 36 Mengusovce

Odborne spôsobila osoba obstarávateľa:

Ing. Katarína Kumorovitzová, Letná č. 3476/17, Poprad, registračné č.  /317/

Spracovateľ  zmeny a doplnku územného plánu: Ing. arch. Rudolf Kruliac, autorizovaný architekt SKA  č. 0290AA1034 so sídlom: Jilemnického ulica č. 341, 059 52 Veľká Lomnica,  Ing. Ľuboš Gontkovský, so sídlom: Jilemnického ulica č. 341, 059 52 Veľká Lomnica

Dátum vypracovania  Zmeny a doplnku ÚPN-O Mengusovce :    apríl  2017

Členenie   zmeny a doplnku ÚPN – O Mengusovce

„A“

súčasný stav: plocha  pre občiansku vybavenosť (hotel, základná a materská škola),  poľnohospodárska pôda

navrhovaný stav: plocha  rozšírenia zástavby IBV s miestnymi komunikáciami a technickou infraštruktúrou (lokalita južne od zastavaného územia „Pred Maretou I.“)

„B“

súčasný stav:  plocha poľnohospodárskej pôdy

navrhovaný stav: návrh zástavby IBV s miestnymi komunikáciami a technickou infraštruktúrou, vytvorene zelene pozdĺž potoka (lokalita južne od zastavaného územia  „Pred Maretou II.“). Návrh  zmeny hranice zastavaného územia – rozšírenie.

„C“

súčasný stav: plocha  pozdĺž  cesty II/539, poľnohospodárskej pôdy, plocha športu

navrhovaný stav: cyklochodník od južnej strany katastra po severnú časť katastra obce, predĺženie chodníka sprístupňujúci križovatku ciest I/18 a II/539, areál správy a údržby diaľnic (lokalita juho- východne od  cesty II/539 a severná časť katastra obce)

„D“

súčasný stav: plocha poľnohospodárska a plocha ochrannej zelene

navrhovaný stav: rozšírenie cintorína o zázemie pre cintorín – dom smútku a parkovisko (lokalita pri cintoríne)

„E“

súčasný stav:   plocha izolačnej zelene

navrhovaný stav: rozšírenie plochy pre cestovný ruch – rekreačný areál (lokalita severne od cintorína)

„G“

súčasný stav: plocha  pre  parkovú zeleň

navrhovaný stav: plocha pre šport  (lokalita  v strede obce)

„H“

súčasný stav:  plocha  ochrannej  zelene

navrhovaný stav:   zástavba IBV (lokalita  južne od poľnohospodárskeho družstva)

„I“

súčasný stav:  plocha  izolačnej zelene

navrhovaný stav:   zástavba občianskej vybavenosti (lokalita  južne od poľnohospodárskeho družstva)

„J“

súčasný stav:   plocha poľnohospodárskeho družstva a poľnohospodárska  výroba

navrhovaný stav:  polyfunkčná plocha pre poľnohospodársku výrobu a drobnú remeselnú výrobu – nezaťažujúce životné prostredie   (lokalita  areál poľnohospodárskeho družstva)

„K“

súčasný stav:   poľnohospodárska  pôda

navrhovaný stav:  športová plocha „Ródeo“ (lokalita severne od poľnohospodárskeho družstva „Na kút“).  Návrh  zmeny hranice zastavaného územia – rozšírenie.

„R“

súčasný stav:   poľnohospodárska pôda, ochranná zeleň,   hotel Malina, športový areál a bungalovy

navrhovaný stav:  cestovný ruch pre individuálnu rekreáciu a hotel so zázemím

„S“

súčasný stav:  poľnohospodárska pôda + športový areál

navrhovaný stav:  plocha dopravnej vybavenosti – čerpacia stanica PHM, parkovacie plochy, občianska vybavenosť  - motorest a služby motoristom, v južnej časti plocha pre cestovný ruch, plocha zelene  (lokalita severne od   cesty I/18 a východne od  cesty II/539). Navrhované rozšírenie zastavaného územia

„T“

súčasný stav: navrhovaná  plocha  pre výrobu – miestny priemysel

navrhovaný stav:    rozšírenie zástavby IBV, zeleň – trávnatá plocha

„U“

súčasný stav:  poľnohospodárska pôda, navrhovaná izolačná zeleň v rámci rodinných domov – poľnohospodárskych usadlostí

navrhovaný stav:    rozšírenie zástavby IBV s miestnymi komunikáciami a technickou infraštruktúrou (lokalita Vrch poľa).  Návrh  zmeny hranice zastavaného územia – rozšírenie.

„V“

súčasný stav:  plocha poľnohospodárska (TTP) a plocha poľnohospodárskej výroby  (ošipáreň)

navrhovaný stav: agroturistická farma so športovou plochou – jazdecký areál, vodná plocha, cestovný ruch – penzión (lokalita  Kejdy)

„X“

súčasný stav:  vodný tok

navrhovaný stav:  malá vodná elektráreň, centrálna časť obce

Hlavné ciele  navrhovaných  zmien a doplnkov územného plánu

Hlavným cieľom riešenia ÚPN-O Mengusovce – zmeny a doplnky, je získanie dokumentu pre riadenie rozvoja v rámci  obce. Predmetom riešenia je návrh  rozšírenia zástavby IBV, občianskej vybavenosti, športových plôch,  cestovného ruchu, športu, KBV, dopravnej vybavenosti.

Cieľom  zmeny a doplnku ÚPN-O  Mengusovce,  je navrhnúť kvalitné riešenie územia vzhľadom na urbanistickú koncepciu usporiadania riešeného územia a optimálne funkčné usporiadanie územia.

Navrhované zmeny a doplnky ÚPN – O Mengusovce sú v súlade so zadaním (Územné a hospodárske zásady, ktoré boli odsúhlasené uznesením OZ v Mengusovciach č.18,  dňa 13.02.1997)

V dokumentácií sú rešpektované  záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia a prevzaté verejnoprospešné stavby, ktoré sa vzťahujú na riešené územia z ÚPN – VÚC Prešovského kraja,  schváleného uznesením vlády SR č. 268/1998 a nariadením vlády SR č. 216/1998 Z.z., ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN VÚC Prešovského kraja a jeho Zmenami a doplnkami 2004 schválenými Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 228 zo dňa 22.06.2004,  ktorým bola vyhlásená jeho záväzná časť Všeobecným záväzným nariadením PSK č, 4/2004, Zmenami a doplnkami 2009 schválenými Zastupiteľstvom PKS uznesením č. 588/2009 dňa 27. 10.2009, ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením PSK č. 17/2009 schváleným zastupiteľstvom PSK uznesením č. 589/2009 dňa 27.10. 2009 s účinnosťou od 6.12. 2009.

Vymedzenie riešeného územia

Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území obce Mengusovce, prevažne v dotyku so zastavanou časťou obce.

Vyhodnotenie schválenej územnoplánovacej dokumentácie

Podkladom pre spracovanie dokumentácie  zmien a doplnkov Územného plánu obce Mengusovce boli:

schválený Územný plán Obce Mengusovce, textová a grafická časť   m = 1:2000  , vypracovaný Akad. Arch. Ing. Ján Jariabka, Poprad, schválený Obecným zastupiteľstvom obce Mengusovce 7.6.2001, uznesením č. 4/2001

schválené čiastkové zmeny a doplnky Územného plánu Obce Mengusovce

1. Malá vodná elektráreň, schválené uznesením 9/2008/C1 zo dňa 11.12.2008, spracovateľ Ing. arch. Genčanský

2. Základňová stanica vežokontajnera, schválené úzenesením 4/2009, zo dňa 25.6.2009, spracovateľ Ing. arch. Kuvik

3. Rekreačný objekt „Vrch poľa“, schválené uznesením 37/2011, zo dňa 23.6.2011, spracovateľ Ing. arch. Rudolf Kruliac

4. Občianska vybavenosť a cestovný ruch, schválené uznesením 74/2015, zo dňa 29.9.2015, spracovateľ Ing. arch. Tibor Bendík

Navrhované riešenie

„A“

súčasný stav: plocha  pre občiansku vybavenosť (hotel, základná a materská škola),  poľnohospodárska pôda

navrhovaný stav: plocha  rozšírenia zástavby IBV s miestnymi komunikáciami  a technickou infraštruktúrou (lokalita južne od zastavaného územia  „Pred Maretou I.“)

Základné ukazovatele o navrhovanom území

- podľa Územného plánu Obce Mengusovce – plocha pre zástavbu   občianskej vybavenosti (hotel, základná a materská škola) poľnohospodárska pôda , súčasný stav – trávnatá plocha bez využitia

- návrh rieši vytvorenie plochy pre zástavbu IBV , včetne miestnych komunikácií a vedenia inžinierskych sietí,  a verejnej zelene

- územie je v 2. stupni ochrany prírody – ochranné pásmo TANAP

- plocha riešeného územia 1,65 ha

- riešene územie sa nachádza  južne od zastavaného územia obce, vo východnej strane v dotyku s cestou II/ 539

- prístupnosť je riešená po navrhovanej miestnej komunikácií, ktorá je napojená na jestvujúcu miestnu komunikáciu

- počet  navrhovaných  rodinných domov  34

- rodinné domy jednopodlažné s obytným podkrovím sedlových striech

- regulatív zastavanosti územia pre IBV 30%, bez objektov doplnkovej funkcie a bez spevnených plôch a komunikácií

- návrh rieši zmenu využitia územia z občianskej vybavenosti a poľnohospodárskej pôdy na zástavbu IBV

- pre uvedenú lokalitu  ďalší stupeň projektovej dokumentácie – projekt pre územné rozhodnutie

- nadmorská výška najvyššie položeného miesta lokality   815  m.n.m.,    maximálna výška stavby na kóte 830  m.n.m.

| stavba | počet | počet osôb | zastav. plocha | úžitková plocha | podlažnosť | park. miesta | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodinný dom | 34 | 136 | 4080 | 6480 | 1 podl + podkrovie | Min. 68 | možnosť podpivničenia |

Urbanistické riešenie

Návrh rieši vytvorenie 34 stavebných pozemkov pre samostatne stojace  rodinné domy, ktoré sú prístupné navrhovanou miestnou komunikáciou. Vo východnej časti sa ponecháva pôvodná prístupová komunikácia do obce – v pôvodnom trasovaní.

Architektonické riešenie

Navrhovaný rodinný dom jednopodlažný, s možnosťou podpivničenia, so sedlovou strechou  s  obytným podkrovím sedlovej strechy – funkčne pre užívanie cca 4  osobami.

Parkovanie je riešené pri každom objekte v garáži – ktorá je súčasťou rodinného domu, prípadne prístrešku, minimálna potreba parkovacích miest pre jeden rodinný dom 2 parkovacie miesta pre osobné auto.

Technická infraštruktúra

Elektrická energia

Celkový inštalovaný výkon                    374 kW

Koeficient súčasnosti                              0,6

Súčasný výkon                                     224,4 kW

Potreba vody a množstvo odpadových vôd

Maximálna denná potreby vody

Qm = Qp x kd= 14100 x 1,6 = 22 560 lit/deň

Maximálna hodinová potreba vody

Obytné celkyQh = 1/24x Qp x kd x kh = 1/24x 22560x 1,6 x 2,1 =3158lit/hod = 0,88l /s

Potreba zemného plynu

Max. spotreba zemného plynu  140 x 0,8 = 112 m3/hod.

Verejná zeleň pozdĺž komunikácie je riešená trávnatou plochou doplnenou o kríky, prípadne stromy  – vegetácia pôvodného charakteru – smreky, borovica, jedľa, jarabina, breza, šípky a pod.

„B“

súčasný stav:  plocha poľnohospodárskej pôdy

navrhovaný stav: rozšírenie zástavby IBV s miestnymi komunikáciami a technickou infraštruktúrou, vytvorenie zelene pozdĺž potoka (lokalita južne od zastavaného územia  „Pred Maretou II.) Návrh zmeny zastvaného územia – rozšírenie.

Základné ukazovatele o navrhovanom území

- podľa Územného plánu Obce Mengusovce – poľnohospodárska pôda. Súčasný stav – trávnatá plocha bez využitia

- návrh rieši vytvorenie plochy pre zástavbu IBV , včetne miestnych komunikácií a vedenia inžinierskych sietí,  verejnej zelene a zelene pozdĺž potoka. Návrh rozširuje hranicu zastavaného územia obce.

- územie je v 2. stupni ochrany prírody – ochranné pásmo TANAP

- plocha riešeného územia 4,43 ha

- riešene územie sa nachádza  južne od zastavaného územia obce, v juho- východnej strane, severne od potoka Vesník

- prístupnosť je riešená po navrhovanej miestnej komunikácií, ktorá je napojená na jestvujúcu miestnu komunikáciu a na navrhované napojenie na cestu II/539

- počet  navrhovaných  rodinných domov  55

- rodinné domy jednopodlažné s obytným podkrovím sedlových striech

- regulatív zastavanosti územia pre IBV 30%, bez objektov doplnkovej funkcie a bez spevnených plôch a komunikácií

- návrh rieši zmenu využitia územia z poľnohospodárskej pôdy a plochy pre zástavbu IBV, na zástavbu IBV včetne riešenia trasovania komunikácie a vedenia inžinierskych sietí, zelene pozdĺž potoka

- nadmorská výška najvyššie položeného miesta lokality   812  m.n.m.,    maximálna výška stavby na kóte 827  m.n.m.

- pre uvedenú lokalitu  ďalší stupeň projektovej dokumentácie – projekt pre územné rozhodnutie

| stavba | počet | počet osôb | zastav. plocha | užitková plocha | podlažnosť | park. miesta | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodinný dom | 55 | 220 | 6600 | 9790 | 1 podl + podkrovie | Min. 110 | možnosť podpivničenia |

Urbanistické riešenie

Návrh rieši vytvorenie 55 stavebných pozemkov pre samostatne stojace  rodinné domy, ktoré sú prístupné navrhovanou miestnou komunikáciou.  Napojenie navrhovaných miestnych komunikácií 2 x na jestvujúcu miestnu komunikáciu, 1 x na  cestu II/539.

Architektonické riešenie

Navrhovaný rodinný dom jednopodlažný, s možnosťou podpivničenia, so sedlovou strechou  s  obytným podkrovím sedlovej strechy – funkčne pre užívanie cca 4  osobami.

Parkovanie je riešené pri každom objekte v garáži – ktorá je súčasťou rodinného domu, prípadne prístrešku, minimálna potreba parkovacích miest pre jeden rodinný dom 2 parkovacie miesta pre osobné auto.

Technická infraštruktúra

Elektrická energia

Celkový inštalovaný výkon                     605 kW

Koeficient súčasnosti                              0,6

Súčasný výkon                                       363 kW

Potreba vody a množstvo odpadových vôd

Maximálna denná potreby vody

Qm = Qp x kd= 22 880 x 1,6 = 36608 lit/deň

Maximálna hodinová potreba vody

Obytné celkyQh = 1/24x Qp x kd x kh = 1/24x 36608x 1,6 x 2,1 =5125lit/hod = 1,4 l /s

Potreba zemného plynu

Max. spotreba zemného plynu  220 x 0,8 = 176 m3/hod.

Verejná zeleň pozdĺž komunikácie je riešená trávnatou plochou doplnenou o kríky, prípadne stromy  – vegetácia pôvodného charakteru – smreky, borovica, jedľa, jarabina, breza, šípky a pod.  Verejná zeleň pozdĺž potoka s parkovou úpravou.

„C“

súčasný stav: plocha  pozdĺž štátnej cesty II/539, poľnohospodárska pôda, plocha športu

navrhovaný stav: cyklochodník od južnej strany katastra po severnú časť katastra obce, predĺženie chodníka sprístupňujúci križovatku ciest I/18 a II/539, areál správy a údržby diaľnic (lokalita juho- východne od štátnej cesty II/539 a severná časť katastra obce)

Základné ukazovatele o navrhovanom území

- podľa Územného plánu Obce Mengusovce –  plocha  pozdĺž štátnej cesty II/539, plocha športu poľnohospodárska pôda v severnej časti katastra. Súčasný stav – trávnatá plocha bez využitia

- návrh rieši vytvorenie cyklochodníka od južnej strany katastra po severnú časť katastra obce a predĺženie chodníka sprístupňujúceho križovatku ciest I/18 a II/539, areál správy a údržby diaľnic

- územie je v 2. stupni ochrany prírody – ochranné pásmo TANAP

- dĺžka navrhovaného cyklochodníka 720 + 154 m, o šírke 3,0m

- dĺžka chodníka pozdĺž  cesty 300m, šírky 3,0m

- riešene územie sa nachádza: pre predĺženie chodníka: východne od  cesty II/539, od potoka Vestník, po križovatku so štátnou cestou I/18. Cyklochodník od južnej časti katastra – vedenie západne od potoka Vestník, po  cestu II/539, následne trasa pôjde po miestnych komunikáciách. Následne v miestnej časti Vrch poľa terasovanie cyklochodníka bude pozdĺž bezmenného potoka – západne od poľnohospodárskeho družstva až po severnú hranicu katastrálneho územia.

- cyklochodnik nemá zasahovať do brehovej vegetácie potoka.

- pre uvedenú lokalitu  ďalší stupeň projektovej dokumentácie – projekt pre územné rozhodnutie

Urbanistické riešenie

Návrh rieši vytvorenie  cyklochodníka a predĺženie chodníka, trasovanie je podmienené majetkoprávnym vysporiadaním.

„D“

súčasný stav:  plocha ochrannej zelene, poľnohospodárska pôda

navrhovaný stav: rozšírenie cintorína o zázemie pre cintorín – dom smútku a parkovisko (lokalita pri cintoríne)

Základné ukazovatele o navrhovanom území

- podľa Územného plánu Obce Mengusovce –  plocha  ochrannej zelene, súčasný stav – trávnatá plocha bez využitia

- návrh rieši vytvorenie plochy pre  zázemie cintorína – dom smútku, technickú vybavenosť cintorína a hromadné parkovisko

- územie je v 2. stupni ochrany prírody – ochranné pásmo TANAP

- plocha riešeného územia 0,4 ha

- riešene územie sa nachádza   západne od jestvujúceho cintorína

- prístupnosť je riešená po  jestvujúcej účelovej komunikácií, ktorá je napojená na cestu II/ 539

dom smútku s kapacitou 200 miest, technické vybavenie – skladové hospodárstvo, zázemie pre správcu cintorína, kontajner na odpady

- hromadné parkovisko s kapacitou 65 miest pre parkovanie osobných automobilov

- dom smútku jednopodlažný so sedlovou – šikmou strechou

- technické zázemie – jednopodlažné, nepodpivničené so sedlovou – šikmou strechou

- regulatív zastavanosti územia pre IBV 50%, bez objektov doplnkovej funkcie a bez spevnených plôch a komunikácií

- návrh rieši zmenu využitia územia  plochy ochrannej zelene na hromadné parkovisko a občiansku vybavenosť – zázemie pre cintorín s domom smútku

- nadmorská výška najvyššie položeného miesta lokality   821  m.n.m.,    maximálna výška stavby na kóte 836  m.n.m.

- pre uvedenú lokalitu  ďalší stupeň projektovej dokumentácie – projekt pre územné rozhodnutie

| stavba | Počet zamest | počet osôb | zastav. plocha | úžitková plocha | podlažnosť | park. miesta | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dom smútku | 2 |  | 250 | 230 | prízemie | 65 |  |
| zázemie | 2 |  | 180 | 150 | prízemie |  |  |

Urbanistické riešenie

Návrh rieši  osadenie domu smútku a technického vybavenia pre cintorín – stavby nadväzujú na jestvujúci cintorín z južnej a západnej strany.

Architektonické riešenie

Navrhovaný  dom smútku a objekt technického zázemia jednopodlažný, so sedlovou strechou – vyššej architektonicko - umeleckej úrovne.

Technická infraštruktúra

Elektrická energia

Celkový inštalovaný výkon                    20 kW

Koeficient súčasnosti                              0,6

Súčasný výkon                                       12 kW

Potreba vody a množstvo odpadových vôd

Maximálna denná potreby vody

Qm = Qp x kd= 150 x 1,6 = 240 lit/deň

Maximálna hodinová potreba vody

Qh = 1/24x Qp x kd x kh = 1/24x 150x 1,6 x 2,1 = 21lit/hod = 0,006 l /s

Potreba zemného plynu

Max. spotreba zemného plynu  8 x 0,8 = 6,4 m3/hod.

Verejná zeleň je riešená trávnatou plochou doplnenou o kríky, prípadne stromy  – vegetácia pôvodného charakteru – smreky, borovica, jedľa, jarabina, breza, šípky a pod.

„E“

súčasný stav:   plocha ochrannej zelene

navrhovaný stav:  plocha pre cestovný ruch – rekreačný areál (lokalita severne od cintorína)

Základné ukazovatele o navrhovanom území

- podľa Územného plánu Obce Mengusovce – plocha ochrannej zelene, súčasný stav – trávnatá plocha bez využitia

- návrh rieši vytvorenie plochy pre zástavbu cestovného ruchu – rekreačný areál, včetne miestnych komunikácií a vedenia inžinierskych sietí,   a verejnej zelene. Navrhované je osadenie  apartmánový dom s vybavenosťou a 7 rekreačných domov

- územie je v 2. stupni ochrany prírody – ochranné pásmo TANAP

- plocha riešeného územia 0,8 ha

- riešene územie sa nachádza  severne od jestvujúceho cintorína, mimo 50m ochranného pásma cintorína.

- prístupnosť je riešená po navrhovanej miestnej komunikácií, ktorá je napojená na  cestu II/539,

1 x apartmánový dom, s lôžkovou kapacitou  78 lôžok, reštaurácia 50 miest. Podlažnosť – dvojpodlažný s využitým podkrovím sedlovej strechy, možnosť podpivničenia.

Rekreačné domy 7, jednopodlažné s obytným podkrovím sedlových striech

- regulatív zastavanosti územia pre CR 40%, bez objektov doplnkovej funkcie a bez spevnených plôch a komunikácií

- návrh rieši zmenu  úpravu funkčnej plochy izolačnej zelene pre cestovný ruch – rekreačný areál

- nadmorská výška najvyššie položeného miesta lokality   809  m.n.m.,    maximálna výška stavby na kóte 824  m.n.m.

- pre uvedenú lokalitu  ďalší stupeň projektovej dokumentácie – projekt pre územné rozhodnutie

| stavba | počet | počet osôb | zastav. plocha | užitkova plocha | podlažnosť | park. miesta | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apartmán. dom | 1 | 78 | 460 | 4300 | 2 podl + podkrovie | 22 | možnosť podpivničenia |
| Rekreačný dom | 7 | 28 | 560 | 840 | prízemie podkrovie | 11 | možnosť podpivničenia |

Urbanistické riešenie

Návrh rieši osadenie  apartmánového domu s reštauráciou, ďalej osadenie 7 rekreačných domov,  ktoré sú prístupné navrhovanou miestnou komunikáciou.  Apartmánový dom je osadený pri štátnej ceste, rekreačné domy vo východnej časti riešeného územia – vo svahu.

Architektonické riešenie

Navrhovaný apartmánový dom vyššej architektonickej úrovne v tvarosloví kúpeľných objektov, dvojpodlažné s využitým podkrovím, podpivničené.

Rekreačný dom jednopodlažný, s možnosťou podpivničenia, so sedlovou strechou  s  využitým podkrovím sedlovej strechy – funkčne pre užívanie cca 4  osobami.

Technická infraštruktúra

Elektrická energia

Celkový inštalovaný výkon                    275 kW

Koeficient súčasnosti                              0,6

Súčasný výkon                                     165 kW

Potreba vody a množstvo odpadových vôd

Maximálna denná potreby vody

Qm = Qp x kd= 19500 x 1,6 = 31200 lit/deň

Maximálna hodinová potreba vody

Obytné celky Qh = 1/24x Qp x kd x kh = 1/24x 31200x 1,6 x 2,1 =4368lit/hod = 1,21 l /s

Potreba zemného plynu

Max. spotreba zemného plynu  44 x 0,8 = 35,2 m3/hod.

Verejná zeleň je riešená trávnatou plochou doplnenou o kríky, prípadne stromy  – vegetácia pôvodného charakteru – smreky, borovica, jedľa, jarabina, breza, šípky a pod.

„G“

súčasný stav: plocha  pre  parkovú zeleň

navrhovaný stav: plocha pre šport  (lokalita  v strede obce)

Základné ukazovatele o navrhovanom území

- podľa Územného plánu Obce Mengusovce – plocha pre  parkovú zeleň

- návrh rieši vytvorenie plochy pre šport – multifunkčné ihrisko

- územie je v 2. stupni ochrany prírody – ochranné pásmo TANAP

- plocha riešeného územia 0,15 ha

- riešene územie sa nachádza  v centrálnej polohe obce

- prístupnosť je riešená po  jestvujúcich miestnych komunikáciách

- umiestnenie jedného multifunkčného ihriska s umelým povrchom a mantinelmi pre celoročné využitie

- regulatív zastavanosti územia pre  40%, bez objektov doplnkovej funkcie a bez spevnených plôch a komunikácií

- návrh rieši zmenu využitia územia z parkovej zelene  na umiestnenie  multifunkčného ihriska

- nadmorská výška najvyššie položeného miesta lokality   811  m.n.m.,    maximálna výška stavby na kóte 826  m.n.m.

- pre uvedenú lokalitu  ďalší stupeň projektovej dokumentácie – projekt pre  stavebné povolenie

| stavba | počet | počet osôb | zastav. plocha | užitková plocha | podlažnosť | park. miesta | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| múzeum | 1 |  | 78 | 67 | 1 podl + podkrovie | 4 | nepodpiv. |

Architektonické riešenie

Navrhovaný objekt múzea jednopodlažný,   nepodpivničený, so sedlovou strechou  v tradičnej ľudovej architektúre

Parkovanie je riešené pri  objekte a miestnej komunikácií.

Technická infraštruktúra

Elektrická energia

Celkový inštalovaný výkon                    11 kW

Koeficient súčasnosti                              0,6

Súčasný výkon                                      6,6 kW

Potreba vody a množstvo odpadových vôd

Maximálna denná potreby vody

Qm = Qp x kd= 200 x 1,6 = 320 lit/deň

Maximálna hodinová potreba vody

Obytné celkyQh = 1/24x Qp x kd x kh = 1/24x 200x 1,6 x 2,1 =28lit/hod

Verejná zeleň je riešená trávnatou plochou doplnenou o kríky, prípadne stromy  – vegetácia pôvodného charakteru – smreky, borovica, jedľa, jarabina, breza, šípky a pod.

„H“

súčasný stav:  plocha  ochrannej zelene

navrhovaný stav:   zástavba IBV (lokalita  južne od poľnohospodárskeho družstva)

Základné ukazovatele o navrhovanom území

- podľa Územného plánu Obce Mengusovce – plocha izolačnej zelene

- návrh rieši vytvorenie plochy pre zástavbu IBV

- územie je v 2. stupni ochrany prírody – ochranné pásmo TANAP

- plocha riešeného územia 0,39 ha

- riešene územie sa nachádza  južne od poľnohospodárskeho družstva, z južnej strany v dotyku s jestvujúcou zástavbou IBV, vo východnej strane v dotyku s cestou II/ 539, v západnej strane v dotyku s miestnou komunikáciou

- prístupnosť je   jestvujúcu miestnu komunikáciu ktorá je napojená na  cestu II/ 539

- počet  navrhovaných  rodinných domov  4

- rodinné domy jednopodlažné s obytným podkrovím sedlových striech

- regulatív zastavanosti územia pre IBV 30%, bez objektov doplnkovej funkcie a bez spevnených plôch a komunikácií

- regulatív  - existencia vzrastlej stromovej zelene  sa má zachovať v maximálnej miere

- návrh rieši zmenu využitia územia z izolačnej zelene na zástavbu IBV

- nadmorská výška najvyššie položeného miesta lokality   806  m.n.m.,    maximálna výška stavby na kóte 821  m.n.m.

- pre uvedenú lokalitu  ďalší stupeň projektovej dokumentácie – projekt pre územné rozhodnutie

| stavba | počet | počet osôb | zastav. plocha | užitková plocha | podlažnosť | park. miesta | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodinný dom | 4 | 16 | 480 | 720 | 1 podl + podkrovie | Min. 8 | možnosť podpivničenia |

Urbanistické riešenie

Návrh rieši vytvorenie 4 stavebných pozemkov pre samostatne stojace  rodinné domy, ktoré sú prístupné jestvujúcou miestnou komunikáciou a štátnou cestou.

Architektonické riešenie

Navrhovaný rodinný dom jednopodlažný, s možnosťou podpivničenia, so sedlovou strechou  s  obytným podkrovím sedlovej strechy – funkčne pre užívanie cca 4  osobami.

Parkovanie je riešené pri každom objekte v garáži – ktorá je súčasťou rodinného domu, prípadne prístrešku, minimálna potreba parkovacích miest pre jeden rodinný dom 2 parkovacie miesta pre osobné auto.

Technická infraštruktúra

Elektrická energia

Celkový inštalovaný výkon                    44 kW

Koeficient súčasnosti                              0,6

Súčasný výkon                                     26,4 kW

Potreba vody a množstvo odpadových vôd

Maximálna denná potreby vody

Qm = Qp x kd= 1666 x 1,6 = 2 665,6 lit/deň

Maximálna hodinová potreba vody

Obytné celkyQh = 1/24x Qp x kd x kh = 1/24x  1666x 1,6 x 2,1 =233lit/hod = 0,06 l /s

Potreba zemného plynu

Max. spotreba zemného plynu  49,5 x 0,8 = 39,6 m3/hod.

Verejná zeleň je riešená trávnatou plochou doplnenou o kríky, prípadne stromy  – vegetácia pôvodného charakteru – smreky, borovica, jedľa, jarabina, breza, šípky a pod.

„I“

súčasný stav:  plocha  izolačnej zelene

navrhovaný stav:   zástavba občianskej vybavenosti (lokalita  južne od poľnohospodárskeho družstva)

Základné ukazovatele o navrhovanom území

- podľa Územného plánu Obce Mengusovce – plocha izolačnej zelene

- návrh rieši vytvorenie plochy pre zástavbu občianskej vybavenosti – administratívnej budovy

- územie je v 2. stupni ochrany prírody – ochranné pásmo TANAP

- plocha riešeného územia 0,29 ha

- riešene územie sa nachádza  južne od poľnohospodárskeho družstva, vo východnej strane v dotyku so štátnou cestou II/ 539, v západnej strane v dotyku s miestnou komunikáciou

- prístupnosť je   jestvujúcu miestnu komunikáciu

- jeden navrhovaný objekt : administratívno- prevádzkový

- trojpodlažný s využitým podkrovím sedlovej strechy

- regulatív zastavanosti územia  40%, bez objektov doplnkovej funkcie a bez spevnených plôch a komunikácií

- návrh rieši zmenu využitia územia z izolačnej zelene na zástavbu  občianskej vybavenosti

- nadmorská výška najvyššie položeného miesta lokality   806  m.n.m.,    maximálna výška stavby na kóte 821  m.n.m.

- pre uvedenú lokalitu  ďalší stupeň projektovej dokumentácie – projekt pre územné rozhodnutie

| stavba | počet | počet osôb | zastav. plocha | užitková plocha | podlažnosť | park. miesta | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administr. budova | 1 | 60 zam. | 320 | 480 | 3 podl + podkrovie | 20 | možnosť podpivničenia |

Architektonické riešenie

Navrhovaný objekt občianskej vybavenosti, vyššej architektonickej úrovne, trojpodlažný s využitým podkrovím, s možnosťou podpivničenia, so sedlovou strechou.

Parkovanie je riešené  severne  a západne od navrhovaného objektu.

Technická infraštruktúra

Elektrická energia

Celkový inštalovaný výkon                    30 kW

Koeficient súčasnosti                              0,6

Súčasný výkon                                       18 kW

Potreba vody a množstvo odpadových vôd

Maximálna denná potreby vody

Qm = Qp x kd= 800 x 1,6 = 1280 lit/deň

Maximálna hodinová potreba vody

Qh = 1/24x Qp x kd x kh = 1/24x 800x 1,6 x 2,1 =112lit/hod = 0,03 l /s

Potreba zemného plynu

Max. spotreba zemného plynu  33 x 0,8 = 26,4 m3/hod.

Verejná zeleň je riešená trávnatou plochou doplnenou o kríky, prípadne stromy  – vegetácia pôvodného charakteru – smreky, borovica, jedľa, jarabina, breza, šípky a pod.

„J“

súčasný stav:   plocha poľnohospodárskeho družstva a poľnohospodárska výroba

navrhovaný stav:  polyfunkčná plocha pre poľnohospodársku výrobu a drobnú remeselnú výrobu – nezaťažujúce životné prostredie   (lokalita  areál poľnohospodárskeho družstva)

Základné ukazovatele o navrhovanom území

-podľa Územného plánu Obce Mengusovce – plocha poľnohospodárskeho družstva, súčasný stav –  prevádzkovanie poľnohospodárskej výroby a drobná remeselná výroba

-návrh rieši reštrukturáciu pôvodného poľnohospodárskeho družstva s prevládajúcou živočíšnou výrobou na polyfunkčnú plochu pre poľnohospodársku výrobu a drobnú remeselnú výrobu – nezaťažujúce životné prostredie a susediacu obytnú zástavbu.

- územie je v 2. stupni ochrany prírody – ochranné pásmo TANAP

- plocha riešeného územia 2,82 ha

- riešene územie sa nachádza  v severnej časti zastavaného územia a v južnej časti areálu poľnohospodárskeho družstva,

- prístupnosť je riešená po navrhovanej miestnej komunikácií, ktorá je napojená na  cestu II/539

- navrhované je využitie jestvujúcich objektov poľnohospodárskeho družstva – formou prestavby a obnovy

- regulatív zastavanosti územia 45%, bez objektov doplnkovej funkcie a bez spevnených plôch a komunikácií

- návrh rieši zmenu  úpravu funkčnej plochy  poľnohospodárskeho družstva so zameraním na živočíšnu výrobu na  polyfunkčnú plochu pre poľnohospodársku výrobu v rozsahu drobnochovu úžitkových zvierat, spracovanie mlieka, výrobu syrov, predaja a skladovania poľnohospodárskych produktov a poľnohospodárskych strojov a náradia. Ďalej  s funkčným využitím pre drobnú remeselnú výrobu a služby v rozsahu prípustných prevádzok: stolárstvo a spracovanie dreva, zámočníctvo, kováčstvo, autoservis, predajňa stavebnín. Zároveň navrhovaná prevádzka nemá zaťažovať prírodné prostredie a negatívne ovplyvňovať susediacu bytovú zástavbu.

- nadmorská výška najvyššie položeného miesta lokality   811  m.n.m.,    maximálna výška stavby na kóte 826  m.n.m.

- pre uvedenú lokalitu  ďalší stupeň projektovej dokumentácie – projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

| stavba | počet | počet osôb | zastav. plocha | užitkova plocha | podlažnosť | park. miesta | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekty halové | 15 | 80 zamest. | 18 000 | 17 200 | prízemie | 80 | pôvodné a nové objekty |

Urbanistické riešenie

Návrh akceptuje pôvodné členenie  poľnohospodárskeho družstva s kompozičnou kostrou areálu – cestnou komunikáciou. Prevádzky poľnohospodárskej výroby orientovať v severnej časti areálu a prevádzky drobnej remeselnej výroby a predaja v južnej časti areálu.

Architektonické riešenie

Objekty poľnohospodárskej a priemyselnej výroby jednopodlažné halového charakteru so sedlovými strechami.

Technická infraštruktúra

Elektrická energia

Celkový inštalovaný výkon                    550 kW

Koeficient súčasnosti                              0,6

Súčasný výkon                                     330 kW

Potreba vody a množstvo odpadových vôd

Maximálna denná potreby vody

Qm = Qp x kd= 39000 x 1,6 = 62 400 lit/deň

Maximálna hodinová potreba vody

Qh = 1/24x Qp x kd x kh = 1/24x 62400x 1,6 x 2,1 =8736lit/hod = 2,4 l /s

Potreba zemného plynu

Max. spotreba zemného plynu  88 x 0,8 = 70,4 m3/hod.

Verejná zeleň je riešená trávnatou plochou doplnenou o kríky, prípadne stromy  – vegetácia pôvodného charakteru – smreky, borovica, jedľa, jarabina, breza, šípky a pod.

„K“

súčasný stav:   poľnohospodárska  pôda

navrhovaný stav: športová plocha „Ródeo“ (lokalita severne od poľnohospodárskeho družstva „Na kút“). Návrh zmeny – rozšírenia zastavaného územia obce.

Základné ukazovatele o navrhovanom území

- podľa Územného plánu Obce Mengusovce –  poľnohospodárska pôda, súčasný stav – trávnatá plocha bez využitia

- návrh rieši vytvorenie plochy pre  šport na organizovanie tradičného každoročného kúltúrno-spoločenského podujatia „Ródeo“

- územie je v 2. stupni ochrany prírody – ochranné pásmo TANAP

- plocha riešeného územia 6,66 ha

- riešene územie sa nachádza  severne od  jestvujúceho areálu poľnohospodárskeho družstva, východne a južne od potoka

- prístupnosť je riešená po navrhovanej  účelovej komunikácií, ktorá je napojená na  cestu II/539

- v rámci riešeného priestoru je navrhované umiestnenie záchytného parkoviska, umiestnenie dočasných jednoduchých prenosných objektov pre podujatie.

- návrh rieši zmenu z poľnohospodárskej pôdy na   jednoročné organizované športovo – kultúrne podujatie „Ródeo“ - jazda na koni

- v časti riešeného územia pri potoku ponechať pás stromovitej zelene a minimalizovať zásahy do plôch prírodných biotopov

- pre uvedenú lokalitu  ďalší stupeň projektovej dokumentácie – projekt pre územné rozhodnutie

- nadmorská výška najvyššie položeného miesta lokality   815  m.n.m.,    maximálna výška stavby na kóte 830  m.n.m.

Urbanistické riešenie

Návrh rieši  vytvorenie  prístupovej komunikácie a odstavnej plochy pre parkovanie automobilov – štrková povrchová úprava, v juho – východnej časti riešeného územia.

Športová plocha si  významné stavebné úpravy nevyžaduje. Dočasné napojenie na inžinierske siete je riešené od poľnohospodárskeho družstva.

„R“

súčasný stav:   poľnohospodárska pôda, ochranná zeleň, hotel Malina, športový areál a bungalovy

navrhovaný stav:  cestovný ruch pre individuálnu rekreáciu a hotel so zázemím

Základné ukazovatele o navrhovanom území

- podľa Územného plánu Obce Mengusovce – poľnohospodárska pôda, ochranná zeleň, súčasný stav – trávnatá plocha bez využitia

- návrh rieši vytvorenie plochy pre zástavbu cestovného ruchu – rekreačný areál, včetne miestnych komunikácií a vedenia inžinierskych sietí,   a verejnej zelene. Navrhované je osadenie  hotela s lôžkovou kapacitou 50 lôžok s vybavenosťou a 25 rekreačných domov

- územie je v 2. stupni ochrany prírody – ochranné pásmo TANAP

- plocha riešeného územia 2,87 ha

- riešene územie sa nachádza  na južnom svahu kopca Bôrik, južne od lesného porastu

- prístupnosť je riešená po navrhovanej miestnej komunikácií, ktorá je napojená na  cestu II/539

hotel  s lôžkovou kapacitou 50 lôžok s vybavenosťou. Podlažnosť – dvojpodlažné s využitým podkrovím sedlovej strechy, možnosť podpivničenia.

- rekreačné domy 25, jednopodlažné s obytným podkrovím sedlových striech

- regulatív zastavanosti územia pre CR 30%, bez objektov doplnkovej funkcie a bez spevnených plôch a komunikácií

- stavby osadzovať minimálne 20m od vodného toku, pás pozdĺž potoka ponechať na zeleň

návrh rieši zmenu  úpravu funkčnej plochy poľnohospodárska pôda, ochranná zeleň pre cestovný ruch z hotela a bungalovov na  hotel a rekreačné domy  pre individuálnu rekreáciu

- nadmorská výška najvyššie položeného miesta lokality   821  m.n.m.,    maximálna výška stavby na kóte 836  m.n.m.

- pre uvedenú lokalitu  ďalší stupeň projektovej dokumentácie – projekt pre územné rozhodnutie

| stavba | počet | počet osôb | zastav. plocha | užitkova plocha | podlažnosť | park. miesta | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hotel | 1 | 50 lôžok | 350 | 1225 | 2 podl + podkrovie | 20 | možnosť podpivničenia |
| Rekreačný dom | 25 | 100 | 1990 | 2980 | prízemie podkrovie | 40 | možnosť podpivničenia |

Urbanistické riešenie

Návrh rieši osadenie hotela so zázemím, reštauráciou, ďalej osadenie 25 rekreačných domov,  ktoré sú prístupné navrhovanou miestnou komunikáciou.   Hotel osadený pri štátnej ceste, rekreačné domy v severnej časti riešeného územia, pod lesom – vo svahu.

Architektonické riešenie

Navrhovaný hotel vyššej architektonickej úrovne v tvarosloví kúpeľných objektov, dvojpodlažné s využitým podkrovím, podpivničené.

Rekreačný dom jednopodlažný, s možnosťou podpivničenia, so sedlovou strechou  s  využitým podkrovím sedlovej strechy – funkčne pre užívanie cca 4  osobami.

Technická infraštruktúra

Elektrická energia

Celkový inštalovaný výkon                    550 kW

Koeficient súčasnosti                              0,6

Súčasný výkon                                     330 kW

Potreba vody a množstvo odpadových vôd

Maximálna denná potreby vody

Qm = Qp x kd= 39000 x 1,6 = 62 400 lit/deň

Maximálna hodinová potreba vody

Obytné celkyQh = 1/24x Qp x kd x kh = 1/24x 62400x 1,6 x 2,1 =8736lit/hod = 2,4 l /s

Potreba zemného plynu

Max. spotreba zemného plynu  88 x 0,8 = 70,4 m3/hod.

Verejná zeleň je riešená trávnatou plochou doplnenou o kríky, prípadne stromy  – vegetácia pôvodného charakteru – smreky, borovica, jedľa, jarabina, breza, šípky a pod.

„S“

súčasný stav:  poľnohospodárska pôda + športový areál

navrhovaný stav:  plocha dopravnej vybavenosti – čerpacia stanica PHM, parkovacie plochy, občianska vybavenosť  - motorest a služby motoristom, v južnej časti plocha pre cestovný ruch, plocha zelene pozdĺž potoka (lokalita severne od štátnej cesty I/18 a východne od štátnej cesty II/539) Navrhované rozšírenie zastavaného územia.

Základné ukazovatele o navrhovanom území

- podľa Územného plánu Obce Mengusovce –  poľnohospodárska pôda a športový areál, súčasné využitie – trvale trávnatý porast

- návrh rieši  funkčné využitie pre plochu dopravnej vybavenosti – čerpacia stanica PHM, parkovacie plochy, občianska vybavenosť  - motorest a služby motoristom, v južnej časti plocha pre cestovný ruch – bungalovy ako depandace k motorestu, pozdĺž potoka plocha zelene

- územie je v 2. stupni ochrany prírody – ochranné pásmo TANAP

- plocha riešeného územia 4,31 ha

- riešene územie sa nachádza   v juho-východnej časti katastrálneho územia, severne od štátnej cesty I/68 a východne od štátnej cesty II/539. V strede riešeného územia sa ponecháva funkcia jestvujúceho futbalového ihriska

- prístupnosť je riešená po navrhovanej miestnej komunikácií, ktorá je napojená na  cestu II/539

- objekt občianskej vybavenosti dvojpodlažný s využitým podkrovím sedlovej strechy

- rekreačné objekty jednopodlažné, s využitým podkrovím sedlovej strechy

- regulatív zastavanosti územia 40%, bez objektov doplnkovej funkcie a bez spevnených plôch a komunikácií

- stavby osadzovať minimálne 20m od vodného toku, pás pozdĺž potoka ponechať na zeleň a minimalizovať zásahy do plôch prírodných biotopov

- nadmorská výška najvyššie položeného miesta lokality   800  m.n.m.,    maximálna výška stavby na kóte 815  m.n.m.

- pre uvedenú lokalitu  ďalší stupeň projektovej dokumentácie – projekt pre územné rozhodnutie

| stavba | počet | počet osôb | zastav. plocha | užitkova plocha | podlažnosť | park. miesta | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| motorest | 1 | 30 lôžok | 300 | 860 | 2 podl. + využ. podkrovie | 30 |  |
| Rekreačný objekt | 15 | 45 | 1500 | 2550 | Prízemie a podkr. | 15 |  |

Urbanistické riešenie

Osadenie dopravnej stavby čerpacej stanice PHM je pri štátnej cesta II/539,osadenie motorestu je medzi čerpacou stanicou PHM a futbalovým ihriskom. Rekreačné domy sú navrhované s osadením v južnej časti pri potoku

Architektonické riešenie

Navrhovaný  motorest vyššej architektonickej úrovne, dvojpodlažný s využitým podkrovím,  možnosť podpivničenia.

Rekreačný dom jednopodlažný, s možnosťou podpivničenia, so sedlovou strechou  s  využitým podkrovím sedlovej strechy – funkčne pre užívanie cca 3  osobami.

Technická infraštruktúra

Elektrická energia

Celkový inštalovaný výkon                    350 kW

Koeficient súčasnosti                              0,6

Súčasný výkon                                     210 kW

Potreba vody a množstvo odpadových vôd

Maximálna denná potreby vody

Qm = Qp x kd= 39000 x 1,6 = 62 400 lit/deň

Maximálna hodinová potreba vody

Qh = 1/24x Qp x kd x kh = 1/24x 62400x 1,6 x 2,1 =8736lit/hod = 2,4 l /s

Potreba zemného plynu

Max. spotreba zemného plynu  88 x 0,8 = 70,4 m3/hod.

Verejná zeleň je riešená trávnatou plochou doplnenou o kríky, prípadne stromy  – vegetácia pôvodného charakteru – smreky, borovica, jedľa, jarabina, breza, šípky a pod.

„T“

súčasný stav: navrhovaná plocha  pre výrobu – miestny priemysel

navrhovaný stav:  rozšírenie zástavby IBV, zeleň – trávnatá plocha

Základné ukazovatele o navrhovanom území

- podľa Územného plánu Obce Mengusovce – navrhovaná  plocha  pre miestny priemysel

- návrh rieši vytvorenie plochy pre zástavbu IBV a plochu zelene – trávnatá plocha

- územie je v 2. stupni ochrany prírody – ochranné pásmo TANAP

- plocha riešeného územia 0,15 ha

- riešene územie sa nachádza  v severo – východnej časti zastavaného územia v dotyku s jestvujúcou zástavbou IBV a zo severnej strany v dotyku s navrhovanými vodnými plochami

- prístupnosť je   jestvujúcu miestnu komunikáciu

- počet  navrhovaných  rodinných domov  2

- rodinné domy jednopodlažné s obytným podkrovím sedlových striech

- regulatív zastavanosti územia pre IBV 30%, bez objektov doplnkovej funkcie a bez spevnených plôch a komunikácií

- návrh rieši zmenu navrhovaného využitia územia z miestneho priemyslu na zástavbu IBV  a verejnej zelene  - trávnatá plocha

- nadmorská výška najvyššie položeného miesta lokality   800  m.n.m.,    maximálna výška stavby na kóte 815  m.n.m.

- pre uvedenú lokalitu  ďalší stupeň projektovej dokumentácie – projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

| stavba | počet | počet osôb | zastav. plocha | užitková plocha | podlažnosť | park. miesta | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodinný dom | 2 | 8 | 240 | 360 | 1 podl + podkrovie | Min. 4 | možnosť podpivničenia |

Urbanistické riešenie

Návrh rieši vytvorenie 2 stavebných pozemkov pre samostatne stojace  rodinné domy, ktoré sú prístupné jestvujúcou miestnou komunikáciou.

Architektonické riešenie

Navrhovaný rodinný dom jednopodlažný, s možnosťou podpivničenia, so sedlovou strechou  s  obytným podkrovím sedlovej strechy – funkčne pre užívanie cca 4  osobami.

Parkovanie je riešené pri každom objekte v garáži – ktorá je súčasťou rodinného domu, prípadne prístrešku, minimálna potreba parkovacích miest pre jeden rodinný dom 2 parkovacie miesta pre osobné auto.

Technická infraštruktúra

Elektrická energia

Celkový inštalovaný výkon                    22 kW

Koeficient súčasnosti                              0,6

Súčasný výkon                                     13,2 kW

Potreba vody a množstvo odpadových vôd

Maximálna denná potreby vody

Qm = Qp x kd= 833 x 1,6 = 1332 lit/deň

Maximálna hodinová potreba vody

Obytné celkyQh = 1/24x Qp x kd x kh = 1/24x 833x 1,6 x 2,1 =116,6lit/hod = 0,03 l /s

Potreba zemného plynu

Max. spotreba zemného plynu  25 x 0,8 = 20 m3/hod.

Verejná zeleň je riešená trávnatou plochou doplnenou o kríky, prípadne stromy  – vegetácia pôvodného charakteru – smreky, borovica, jedľa, jarabina, breza, šípky a pod.

„U“

súčasný stav:  poľnohospodárska pôda, navrhovaná izolačná zeleň v rámci rodinných domov – poľnohospodárskych usadlostí

navrhovaný stav:    rozšírenie zástavby IBV s miestnymi komunikáciami  a technickou infraštruktúrou, zeleň pozdĺž potoka (lokalita Vrch poľa). Návrh rozširuje zastavané územie obce.

Základné ukazovatele o navrhovanom území

- podľa Územného plánu Obce Mengusovce –  poľnohospodárska pôda  a plocha pre poľnohospodárske usadlosti. Súčasný stav –  orná pôda a trávnatá plocha.

- návrh rieši vytvorenie plochy pre zástavbu IBV , včetne miestnych komunikácií a vedenia inžinierskych sietí, verejnej zelene pozdĺž komunikácie  a zeleň pozdĺž potoka

- územie je v 2. stupni ochrany prírody – ochranné pásmo TANAP

- plocha riešeného územia 6,33 ha

- riešene územie sa nachádza  na severnom okraji zastavaného územia, severne od jestvujúcej zástavby IBV. Z južnej strany lemovaná jestvujúcou poľnou cestou

- prístupnosť je riešená po navrhovanej miestnej komunikácií, ktorá je napojená na jestvujúcu miestnu komunikáciu

- počet  navrhovaných  rodinných domov  50

- rodinné domy jednopodlažné s obytným podkrovím sedlových striech

- regulatív zastavanosti územia pre IBV 30%, bez objektov doplnkovej funkcie a bez spevnených plôch a komunikácií

- návrh rieši zmenu využitia územia z poľnohospodárskej pôdy a plochy pre zástavbu  poľnohospodárskych usadlostí, na zástavbu IBV včetne riešenia trasovania miestnej komunikácie a vedenia inžinierskych sietí, verejnej zelene pozdĺž komunikácie a zeleň pozdĺž potoka

- v časti riešeného územia pri potoku ponechať pás stromovitej zelene a minimalizovať zásahy do plôch prírodných biotopov

- nadmorská výška najvyššie položeného miesta lokality   828  m.n.m.,    maximálna výška stavby na kóte 843  m.n.m.

- pre uvedenú lokalitu  ďalší stupeň projektovej dokumentácie – projekt pre územné rozhodnutie

| stavba | počet | počet osôb | zastav. plocha | užitková plocha | podlažnosť | park. miesta | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodinný dom | 50 | 200 | 5851 | 8 776 | 1 podl + podkrovie | Min. 100 | možnosť podpivničenia |

Urbanistické riešenie

Návrh rieši vytvorenie 50 stavebných pozemkov pre samostatne stojace  rodinné domy, ktoré sú prístupné navrhovanou miestnou komunikáciou.  Napojenie navrhovaných miestnych komunikácií   na jestvujúcu miestnu komunikáciu

Architektonické riešenie

Navrhovaný rodinný dom jednopodlažný, s možnosťou podpivničenia, so sedlovou strechou  s  obytným podkrovím sedlovej strechy – funkčne pre užívanie cca 4  osobami.

Parkovanie je riešené pri každom objekte v garáži – ktorá je súčasťou rodinného domu, prípadne prístrešku, minimálna potreba parkovacích miest pre jeden rodinný dom 2 parkovacie miesta pre osobné auto.

Technická infraštruktúra

Elektrická energia

Celkový inštalovaný výkon                   542 kW

Koeficient súčasnosti                              0,6

Súčasný výkon                                     325 kW

Potreba vody a množstvo odpadových vôd

Maximálna denná potreby vody

Qm = Qp x kd= 20494 x 1,6 = 32790 lit/deň

Maximálna hodinová potreba vody

Obytné celkyQh = 1/24x Qp x kd x kh = 1/24x 20494x 1,6 x 2,1 = 28691lit/hod=7,9 l /s

Potreba zemného plynu

Max. spotreba zemného plynu  202 x 0,8 = 161 m3/hod.

Verejná zeleň je riešená trávnatou plochou doplnenou o kríky, prípadne stromy  – vegetácia pôvodného charakteru – smreky, borovica, jedľa, jarabina, breza, šípky a pod.

„V“

súčasný stav:  plocha poľnohospodárska (TTP) a plocha poľnohospodárskej výroby (ošipáreň)

navrhovaný stav: agroturistická farma so športovou plochou – jazdecký areál, vodná plocha, cestovný ruch – penzión (lokalita  Kejdy)

Základné ukazovatele o navrhovanom území

- podľa Územného plánu Obce Mengusovce – plocha poľnohospodárska (TTP) a plocha poľnohospodárskej výroby (ošipáreň), súčasný stav – trávnatá plocha bez využitia, objekt ošipárne prestavaný na ustajnenie koní – so zázemím,

- návrh rieši vytvorenie plochy pre zástavbu agroturistickej farmy so zameraním na chov koní s jazdeckým areálom a   penziónom s lôžkovou kapacitou 30 lôžok s vybavenosťou, vytvorenie vodnej plochy

- územie je v 2. stupni ochrany prírody – ochranné pásmo TANAP

- plocha riešeného územia 47,4 ha

- riešene územie sa nachádza  v západnej časti katastrálneho územia, južne od jestvujúceho potoka

prístupnosť je riešená po  jestvujúcej účelovej komunikácií

- penzión  s lôžkovou kapacitou 30 lôžok s vybavenosťou. Podlažnosť, výšku stavby –  je potrebné odsúhlasiť na dráhovom úrade (ochranné pásma letiska Poprad - Tatry)

- Koniareň (pôvodná ošipáreň), jednopodlažná, nepodpivničená so sedlovou strechou

- regulatív zastavanosti územia pre  30%, bez objektov doplnkovej funkcie a bez spevnených plôch a komunikácií

- regulatív – pre plochu výbehu koní nerealizovať spevnené plochy a stavby, ktorými by prišlo k zničeniu plôch biotopov, ktoré sa v lokalite vyskytujú

- návrh rieši zmenu  úpravu funkčnej plochy pre  agroturistickú farmu so zameraním na chov koní – jazdecký areál, s vybavenosťou a s penziónom

- v časti lokality je výškové obmedzenie 874,5 – 985,3 m.n.m. Bpv určené vzletovou prekážkovou rovinou a v časti lokality je výškové obmedzenie 910,2  - 934,4 m.n.m. Bpv určené prekážkovou približovacou rovinou, určenými v zmysle predpisu L14 Letiská, I. zväzok.

- pre uvedenú lokalitu  ďalší stupeň projektovej dokumentácie – projekt pre územné rozhodnutie

| stavba | počet | počet osôb | zastav. plocha | Užitkova plocha | podlažnosť | park. miesta | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Penzión | 1 | 30 lôžok | 250 | 825 | 2 podl + podkrovie | 20 | možnosť podpivničenia |
| koniareň | 25 koní |  | 1100 | 1250 | prízemie podkrovie | 10 |  |

Urbanistické riešenie

Navrhovaný penzión je riešený s osadením južne od pôvodného objektu ošipárne. Výbeh pre kone je severozápadným smerom a plocha jazdeckého areálu je juho – východne.

Architektonické riešenie

Navrhovaný penzión vyššej architektonickej úrovne, dvojpodlažný s využitým podkrovím, nepodpivničený.

Technická infraštruktúra

Elektrická energia

Celkový inštalovaný výkon                    550 kW

Koeficient súčasnosti                              0,6

Súčasný výkon                                     330 kW

Potreba vody a množstvo odpadových vôd

Maximálna denná potreby vody

Qm = Qp x kd= 39000 x 1,6 = 62 400 lit/deň

Maximálna hodinová potreba vody

Obytné celkyQh = 1/24x Qp x kd x kh = 1/24x 62400x 1,6 x 2,1 =8736lit/hod = 2,4 l /s

Potreba zemného plynu

Max. spotreba zemného plynu  88 x 0,8 = 70,4 m3/hod.

Verejná zeleň je riešená trávnatou plochou doplnenou o kríky, prípadne stromy  – vegetácia pôvodného charakteru – smreky, borovica, jedľa, jarabina, breza, šípky a pod.

„X“

súčasný stav:   vodná plocha - potok

navrhovaný stav:  malá vodná elektráreň, centrálna časť obce

Základné ukazovatele o navrhovanom území

- podľa Územného plánu Obce Mengusovce – vodný tok v centrálnej časti obce

- územie je v 2. stupni ochrany prírody – ochranné pásmo TANAP

- riešene územie sa nachádza  v centrálnej časti obce

- návrh rieši zmenu  úpravu funkčnej plochy pre   malú vodnú elektráreň s časťami: dnový odber, tlakový privádzač, objekt MVE, NN elektrická prípojka

- pre uvedenú lokalitu  ďalší stupeň projektovej dokumentácie – projekt pre stavebné povolenie

Technické údaje:

Schéma výstavby MVE   derivačná

Navrhovaný spád 5,5m

Navrhovaný maximálny odber 300l/s

Minimálny zostatkový prietok Q 355  0,05 m3/s

Počet turbín   1

Typ turbíny Sigma

Výkon na turbíne 10kW

Výkon na svorkách generátora 9 kW

Ročná výroba elektrickej energie 60MWh/rok

Ochranné pásma

- cesty III. triedy 25 m od  osi vozovky

- elektrické vzdušné vedenie vysokonapäťové 10 m od krajného vodiča

- ochranné pásmo transfomatorovne  vn/nn 10m od konštrukcie transfomatorovne

- vysokotlaký plynovod  20 m od stredu plynovodu

- ochranne pásmo STL plynovodu v nezastavanom  území 10m NTL a STL plynovody v zastavanom území 1m

- kanalizačné zberače do veľkosti DN 500mm – 1,5m od potrubia, nad DN 500mm  - 2,5m

- vodné toky -   5m od brehovej čiary   drobného vodného  toku

-  10m od brehovej čiary vodohospodársky významného toku

- cintorín – 50 m od okraja

- les – 50m od okraja

Chrániť koridor pre rekonštrukciu VTL plynovou Drienovská Nová Ves – Tatranská Štrba DN 300 PN 40.

Chrániť ložiskové územia a dobývacieho priestoru podľa zákona o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v katastrálnom území obce Batizovce.

Rešpektovať ochranné pásma Letiska Poprad – Tatry, určených Leteckým úradom SR rozhodnutím zn. 313-404-OP/2001 zo dňa 20.10.2001 a to:

- ochranné pásma kužeľovej plochy (sklon 4% - 1:25) s výškovým obmedzením  753,1 - 846 m n.m. B.p.v.

- ochranné pásma vzletového a približovacieho priestoru (sklon 2,5% - 1:40) s výškovým obmedzením cca 825,6 – 956,4 m n.m. B.p.v.

- ochranným pásmom okrskového prehľadového rádiolokátoru riadeného okrsku TAR s výškovým obmedzením 741,3 – 787,7 m n.m. B.p.v.

- ochranné pásma sa prelínajú, záväzná výška je stanovená ochranným pásmom s nižšou hodnotou

- nad túto výšku je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez súhlasu Dopravného úradu

Súčasne je potrebné rešpektovať všeobecné zásady podľa príslušných noriem a vyhlásené ochranné pásma príslušnými orgánmi.

Pamiatková ochrana

Vlastník písomne ohlási začiatok výkopových prác najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Prešov, pracovisko Levoča.

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona v prípade nájdenia veci pamiatkovej hodnoty mimo povoleného výskumu musí nálezca písomne ohlásiť KPÚ Prešov priamo, alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za výkopové práce, pri ktorom došlo k nálezu, najneskôr na druhý deň po jeho nájdení. Nález musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ, alebo ním poverenú osobu, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky KPÚ je nálezca povinný vykonávať nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

- v obci Mengusovce je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) zapísaná jedna nehnuteľná národná kultúrna pamiatka: - KOSTOL rímskokatolícky sv. Tomáša, č. ÚZPF: 913/1. V zmysle § 27 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov v bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor obvodového plášťa stavby v okruhu 10 metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky; desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnetenou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo ad hranice pozemku, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je pozemok, v k.ú. Mengusovce sú v Centrálnej evidencii archeologických nálezísk, vedenej Archeologickým ústavom SAV v Nitre, evidované tri archeologické lokality: Bôrik – Kimbiarg (rozhranie obcí Mengusovce Lučivná) – hradisko, valy, pivnica – pravek, včasný novovek, Bôrik – Kimbiarčik – opevnené výšinné sídlisko, valy – pravek, stredovek – novovek (14. až 18. storočie), Bôrovie – sídlisko, kanalizácie – stredovek Pred začatím stavebnej činnosti alebo inej hospodárskej činnosti na evidovanom archeologickom nálezisku je vlastník, správca alebo stavebník povinný podať žiadosť o vyjadrenie k zámeru na Krajský pamiatkový úrad Prešov, ktorý v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní. Krajský pamiatkový úrad môže rozhodnúť o povinnosti vykonať archeologický výskum aj na mieste stavby alebo inej hospodárskej činnosti, ktoré nie je evidovaným archeologickým náleziskom, ak na tomto mieste dôvodne predpokladá výskyt archeologických nálezov. Krajský pamiatkový úrad Prešov v zmysle pamiatkového zákona v spolupráci s príslušným stavebným úradom pri vykonávaní akejkoľvek stavebnej, či inej hospodárskej činnosti zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezísk aj mimo území s evidovanými a predpokladanými archeologickými nálezmi v procese územného a stavebného konania. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona počas realizácie zemných prác oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Pamiatkový úrad SR rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezu. Hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom. Do grafickej a textovej časti územnoplánovacej dokumentácie je možné vyznačiť/zahrnúť zoznam pamätihodnosti obce, ktorý si v zmysle § 14 pamiatkového zákona môže utvoriť a odborne viesť Obec Mengusovce. Do evidencie pamätihodnosti obce možno zaradiť okrem hnuteľných a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce. Krajský pamiatkový úrad Prešov na požiadanie poskytne Obci Mengusovce metodickú a odbornú pomoc pri evidovaní pamätihodností obce.

doporučenie: stavebník/investor v každej etape stavby vyžadujúcej zemné si práce, od príslušného Krajského pamiatkového úradu v stupni územného konania vyžiada v zmysle SZ stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk, upozornenie: v zmysle § 37 ods.3 zákona č. 133/2002 Z.z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon č. 208/2009 Z.z.) „O nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum“ rozhoduje Krajský pamiatkový úrad. V prípade záchranného archeologického výskumu KPÚ vydá rozhodnutie. zdôvodnenie v chotári obce eviduje AÚ SAV viaceré archeologické lokality a polohy s ojedinelými nálezmi. Výšinné sídlisko s polykultúrnym osídlením sa rozprestiera nad JV okrajom obce (Kimbiarg a Kimbiarčik). Doklady metalurgie železa sú doložené v okolí brehov potoka Kysnica. Medzi uvedeným potokom a riekou Poprad východne od obce ležia zvyšky dosiaľ neskúmaných zaniknutých novovekých (?) murovaných stavieb. Ojedinelé nálezy pochádzajú z terénnej dominanty nad SZ okrajom obce pri miestnom vodojeme (kóta 865,2). Na tomto mieste sa na základe zmienok v literatúre z konca 19. stor. predpokladá existencia výšinného sídliska. Ojedinelé nálezy pravekej štiepanej kamennej industrie pochádzajú z viacerých polôh v južnej časti predmetného katastra. Systematický výskum katastra Mengusoviec však dosiaľ chýba.

ZÁBER POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

Zmena a doplnky ÚPN O Mengusovce - návrh, apríl 2016

VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA

Riešeným územím je katastrálne územie  Mengusovce vymedzené jeho katastrálnou hranicou.

Obec  Mengusovce leží v Podtatranskej kotline, západne od mesta Poprad; patrí do okresu Poprad a do Prešovského samosprávneho kraja.

Riešené územie je v kontakte s k.ú. Štrba, k.ú. Štrbské Pleso, k.ú.  Štôla, k.ú. Lučivná, a k.ú. Batizovce.

ZDÔVODNENIE NAVRHOVANÝCH ZÁBEROV PPF

Záber poľnohospodárskej pôdy  vyplývajúce z navrhovaného urbanistického riešenia zmien a doplnkov ÚPN O  Mengusovce:

•   Lokalita „A“  súčasný stav: plocha  pre občiansku vybavenosť (hotel, základná a materská škola),  poľnohospodárska pôda. Navrhovaný stav: plocha  rozšírenia zástavby IBV (lokalita južne od zastavaného územia  „Pred Maretou I.“)

•   Lokalita „B“  súčasný stav:    poľnohospodárska pôda. Navrhovaný stav: rozšírenie zástavby IBV (lokalita južne od zastavaného územia  „Pred Maretou II“.)

•   Lokalita „C“ súčasný stav: plocha  pozdĺž  cesty II/539, poľnohospodárska pôda, plocha športu. Navrhovaný stav: cyklochodník od južnej strany katastra po severnú časť katastra obce, predĺženie chodníka sprístupňujúci križovatku ciest I/18 a II/539, areál správy a údržby diaľnic (lokalita juho- východne od štátnej cesty II/539 a severná časť katastra obce)

•   Lokalita „D“  súčasný stav: plocha ochrannej zelene.   Navrhovaný stav:  zázemie pre cintorín – dom smútku a parkovisko (lokalita pri cintoríne)

•   Lokalita „E“ súčasný stav:   plocha pre zástavbu cestovného ruchu – hotel a bungalovy. Navrhovaný stav:  plocha pre cestovný ruch – rekreačný areál (lokalita severne od cintorína)

•   Lokalita „K“  súčasný stav:   poľnohospodárska  pôda. Navrhovaný stav:  športová plocha „Ródeo“ (lokalita severne od poľnohospodárskeho družstva „Na kút“)

•   Lokalita „R“ súčasný stav:   poľnohospodárska pôda, ochranná zeleň, hotel Malina, športový areál a bungalovy. Navrhovaný stav:  cestovný ruch pre individuálnu rekreáciu a hotel so zázemím

•   Lokalita „S“ súčasný stav:  poľnohospodárska pôda. Navrhovaný stav:  plocha dopravnej vybavenosti – čerpacia stanica PHM, parkovacie plochy, občianska vybavenosť  - motorest a služby motoristom, v južnej časti plocha pre cestovný ruch (lokalita severne od   cesty I/18 a východne od  cesty II/539)

•   Lokalita „U“ súčasný stav:  poľnohospodárska pôda a poľnohospodárske usadlosti. Navrhovaný stav:    rozšírenie zástavby IBV (lokalita vrch poľa)

•   Lokalita „V“ súčasný stav:  plocha poľnohospodárska (TTP), a plocha poľnohospodárskej výroby (ošipáreň). Navrhovaný stav: agroturistická farma so športovou plochou – jazdecký areál, cestovný ruch – penzión (lokalita  Kejdy)

PÔDNE POMERY

Celá Popradská kotlina sa poľnohospodársky intenzívne využíva.   V Mengusovciach sú typom poľnohosp. slabo štruktúrovanej až montánnej krajiny so strednou poľn. produkciou.

Pôdny fond tvorí:

a) orná pôda

b) trvalé trávne porasty

c) druhotné lesné porasty

d) vlhké lúky a mokrade

e) prechodné rašeliniská a trasoviská

f) brehové porasty

g) antropogénna vegetácia

Orná pôda má v katastri prevahu. Využíva sa na pestovanie obilnín a krmovín. Okrem záujmových kultúr sa v nej vyskytuje aj segetálna vegetácia.

Trvalé trávne porasty sa nachádzajú mozaikovite medzi ornou pôdou alebo v blízkosti alúvií vodných tokov.

Podľa charakteristík BPEJ poľnohospodárskej pôdy a jej začlenenia do kvalitatívnych skupín v zmysle prílohy č.3 k zákonu O ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy je pôda v katastrálnom území  Mengusovce.

Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území podľa kódu

bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ)

kód  k.ú. 836702, katastrálne územie:  Mengusovce, kód BPEJ  1072042, 1072045, 1072242, 1072243, 1087242, 1087342

Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde

žiadateľ:         Obec  Mengusovce

spracovateľ:   Ing. arch. Rudolf Kruliac

kraj:                Prešovský

obvod:            Poprad

dátum:            máj 2015

| číslo lokality | katastrálne územie | funkčné využitie | výmera lokality v ha | predpokladané zábery poľnohospodárskej pôdy | užívateľ poľ.pôdy vybud. | hydromelioračné zar. zar.zariadenia | časová etapa realizácie | Iná Inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | celkom | z toho |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | skupina BPEJ | výmera v ha |  |  |  |  |
| A | Mg | IBV | 1,65 | 0,48 | 1072245 1072242 | 0,34 0,14 |  | nie | 2016 |  |
| B | Mg | IBV | 4,78 | 3,28 | 1072245 1072242 | 1,12 2,16 |  | nie | 2018 |  |
| C | Mg | cyklochodník | 0,59 | 0,44 | 1076061 1076065 1072243 1082773 1092682 9999999 1072042 | 0,03 0,09 0,10 0,02 0,02 0,08 0,10 |  | nie | 2016 |  |
| D | Mg | zázemie cintorína | 0,4 | 0,35 | 9999999 | 0,35 |  | nie | 2016 |  |
| E | Mg | cestovný ruch | 0,8 | 0,08 | 9999999 | 0,08 |  | nie | 2016 |  |
| K | Mg | športová plocha - ródeo | 6,66 | 0,2 | 1076065 | 0,2 |  | nie | 2015 |  |
| R | Mg | cestovný ruch | 2,87 | 0,94 | 1092682 9999999 | 0,87 0,07 |  | nie | 2018 |  |
| S | Mg | dop.vybavenosť občianska vyb. cestovný ruch | 4,31 | 3,88 | 1072042 | 3,88 |  | nie | 2016 |  |
| U | Mg | IBV | 6,33 | 4,03 | 1072243 1072242 | 3,81 0,22 |  | nie | 2016 |  |
| V | Mg | agroturistická farma, športová plocha | 47,4 | 12,1 | 1072245 | 12,1 |  | nie | 2015 |  |

Mg –  Mengusovce

1072042, 1072045, 1072242, 1072243, 1087242, 1087342 – najkvalitnejšia pôda v katastrálnom území

Podľa prílohy č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy, časti vyššie uvedených lokalít sú súčasťou najkvalitnejšej pôdy v katastrálnom území Mengusovce, podľa kódu chránených bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek 1072242, 1072243 a 1072042. Z tohto dôvodu pri trvalom zábere najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy, vzniká povinnosť platenia odvodov.

Na lokality nachádzajúce sa v intraviláne obce a lokality v extraviláne obce určené ako plochy komunikácií, plochy pod rodinnými domami a plochy určené pre verejnoprospešné stavby sa v zmysle zákona a § 4 písm. c), d) a f) nariadenia vlády pri trvalom zábere poľnohospodárskej pôdy nevzťahuje povinnosť platenia odvodov.

Zmeny v sprievodnej správe ÚPN-O Mengusovce

I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia ÚPN VÚC Prešovského kraja,

na podmienky obce Mengusovce

Pri riadení využitia a usporiadania územia Prešovského kraja treba dodržať tieto záväzné zásady a

regulatívy, ktoré nadväzujú na schválené zásady a regulatívy Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001

uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1033 z 31. októbra 2001:

1.V oblasti usporiadania územia, osídlenia a životného prostredia

1.1 v oblasti rozvoja nadregionálnych súvislostí a dobudovania multimodálnych koridorov,

1.1.1 vytvárať podmienky západo-východného koridoru Bratislava – Žilina – Prešov – Košice

v regióne Prešov,

1.2.1.1 podporovať ako rozvojové osi prvého stupňa:

1.2.1.1.1 žilinsko-podtatranskú rozvojovú os: Žilina – Martin – Poprad – Prešov,

1.3.7 podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk osídlenia,

pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území,

1.3.8 podporovať rozvoj sídelných centier, ktoré tvoria základné terciárne centrá osídlenia, rozvojové

centrá hospodárskych, obslužných a sociálnych aktivít ako pre priliehajúce zázemie, tak pre

príslušný regionálny celok, a to hierarchickým systémom pozostávajúcim z týchto skupín

centier:

1.3.8.2 prvej skupiny ktoré tvoria jej druhú podskupinu: Poprad,

1.4 vytvárať možnosti pre vznik suburbánnych zón okolo ťažísk osídlenia s prihliadnutím na ich

stupeň sociálno-ekonomického rozvoja,

1.5 podporovať rozvoj priestorov - mikroregiónov mimo ťažísk osídlenia, charakterizovaných

ekonomickou a demografickou depresiou a tento princíp aplikovať aj pri tvorbe subregiónov,

1.6 vytvárať priestorové podmienky pre vedenie rozhodujúcich sietí technickej infraštruktúry

a rezervovať plochy pre stavby environmentálnej infraštruktúry regionálneho a nadregionálneho

významu,

1.8 rešpektovať poľnohospodársku pôdu a lesy ako obmedzujúci faktor urbanistického rozvoja územia,

1.9 v územnoplánovacích dokumentáciách a územnoplánovacích podkladoch obcí na území národných

parkov, v ich ochranných pásmach, chránených krajinných oblastiach a v územiach patriacich do

sústavy NATURA 2000, posudzovať všetky novo navrhované zóny, väčšie stavebné komplexy a ďalšie

činnosti, v zmysle platnej legislatívy o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,

1.14.3 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať

výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných

technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie

voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s

požiadavkami na moderný spôsob života,

1.14.4 pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri

rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych

dôsledkov činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru,

1.14.5 zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru

zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí

a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov,

1.15 v oblasti sociálnej infraštruktúry

1.17 v oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva

1.17.1 rešpektovať kultúrnohistorické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené

pamiatkové územia ( pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma ),

pamätihodnosti a súbory navrhované na vyhlásenie v súlade so zákonom o ochrane pamiatok,

2 V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky

2.1 považovať za hlavné rekreačné krajinné celky / RKC /: Bachureň, Belianske Tatry, Branisko,

Busov, Čergov, Domašu, Dukla, Kozie chrbty, Levočské vrchy, Ľubické predhorie, Ľubovniansku

vrchovina, Nízke Beskydy, Pieniny, Slánske vrchy, Spišskú Maguru, Východné Karpaty a Vysoké

Tatry,

2.5 zvyšovať kvalitu existujúcich stredísk cestovného ruchu na území Tatranského národného parku,

Národného parku Nízkych Tatier, Národného parku Poloniny, Národného parku Slovenský raj,

Pieninského národného parku a ich ochranných pásiem a na území chránených krajinných oblastí

Vihorlat a Východné Karpaty:

2.6 podporovať a prednostne rozvíjať tie druhy a formy turizmu, ktoré majú pre rozvoj v danom území

najlepšie predpoklady a ktoré sú zároveň predmetom medzinárodného významu (letný a zimný horský

turizmus, kultúrno – poznávací turizmus, kúpeľný turizmus, kúpeľný liečebno-rekondičný turizmus,

ekoturizmus a agroturizmus,

4 Ekostabilizačné opatrenia

4.1 postupne zabezpečovať ochranu najcennejších častí prírodného potenciálu formou vyhlásenia za

osobitne chránené územia ochrany prírody a krajiny v regióne,

4.2 postupne odstraňovať environmentálne zaťaženia najmä regiónov,

4.2.2 podtatranskej oblasti,

4.5 pozemkovými úpravami, usporiadaním pozemkového vlastníctva a užívacích pomerov

v poľnohospodárskom a lesnom extraviláne podporovať výsadbu plošnej a líniovej zelene,

prirodzený spôsob obnovy a revitalizáciu krajiny v prvkoch územného systému ekologickej

stability, s maximálnym využitím pôvodných (domácich) druhov rastlín,

4.6 podporovať v podhorských oblastiach zmenu spôsobu využívania poľnohospodárskeho pôdneho

fondu ohrozeného vodnou eróziou,

4.7 výstavbu líniových stavieb dopravy a trás technickej infraštruktúry realizovať ekologickým prepájaním

nadregionálnych a regionálnych biokoridorov a biocentier,

5 V oblasti dopravy

5.1 v oblasti nadradeného dopravného vybavenia,

5.1.1 stabilizovať základné zónovanie Slovenskej republiky v priestoroch,

5.1.2.1.1 koridor a priestory mimoúrovňových krížení a križovatiek, diaľničných privádzačov

a komunikačných pripojení pre trasu diaľnice D1 na území kraja,

5.1.2.1.2 letisko pre medzinárodnú dopravu v Poprade a jeho rozvojové potreby,

5.1.7 rešpektovať dopravné siete v rámci celoštátnej úrovne – cestné komunikácie,

5.2 chrániť v rámci nadradenej cestnej siete regionálneho dopravného vybavenia:

5.2.1 cestný ťah E 50 v trase cesty I/18, hranica Žilinského kraja - Poprad - Prešov a v trase cesty

I/68 v úseku Prešov – hranica Košického kraja,

5.7 chrániť priestory na dobudovanie letísk

5.7.1 verejné letisko pre medzinárodnú dopravu Poprad - Tatry,

8 V oblasti hospodárstva

8.1 v oblasti hospodárstva a regionálneho rozvoja

8.1.1 koordinovať proces programovania a implementácie Národného plánu regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky a Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 s cieľom vytvoriť

podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov,

8.1.5 vytvárať územnotechnické podmienky na rovnomerné rozmiestnenie obyvateľstva s vyššou

kvalifikáciou,

8.3 v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

8.3.1 podporovať diverzifikáciu poľnohospodárskej produkcie a formy obhospodarovania pôdy na

základe rôznorodosti produkčného potenciálu územia a klimatických podmienok,

8.3.2 podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach, v pásmach hygienickej

ochrany a v územiach začlenených do územného systému ekologickej stability,

II. Verejnoprospešné stavby

Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto:

1 V oblasti dopravy

1.1 diaľnica D1 a mimoúrovňové krížovanie ciest na území kraja, diaľničné privádzače,

1.2 stavby nadradenej cestnej siete pre

1.2.1 medzinárodný cestný ťah E 50 v trase cesty I/18 Žilina - Poprad - Prešov a v trase cesty I /

68 v úseku Prešov Košice,

1.5 stavby pre leteckú dopravu

1.5.1 dostavba a modernizácia budov, predĺženie a rozšírenie existujúcej vzletovaj a pristávacej dráhy

medzinárodného letiska v Poprade,

2.5 stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, v obciach Prešovského

kraja.

7 V oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva

7.1 stavby uvedené v Ústrednom zozname pamiatok vyhlásené za Národné kultúrne pamiatky, pamiatky a

ich okolie zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a objeky súvisiace s

pamiatkovo chránenými historickými parkami, ich údržbu a úpravy realizovať len so súhlasom

Pamiatkového úradu,

11 V oblasti ekostabilizačných opatrení

11.1 prepojenia nadregionálnych a regionálnych biokoridorov a biocentier.

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, pozemky, stavby a práva

k nim vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

odsek. 3/ Vymedzenie riešeného územia

pôvodné znenie: „Riešené územie je vymedzené v súlade so schválenými územno-hospodárskymi zásadami a tvoria ho intravilán sídla Mengusovce a kontaktná obalová zóna sídla, ktorá predstavuje časť nasledovných lokalít:“

navrhované znenie: Riešené územie pre územný plán obce je vymedzené administratívno – správnymi hranicami obce Mengusovce, t.j. hranicou katastrálneho územia obce. členené na lokality:

Zmena a doplnok ÚPN dopĺňa lokality:

„A“ navrhovaný stav: plocha  rozšírenia zástavby IBV s miestnymi komunikáciami a technickou infraštruktúrou (lokalita južne od zastavaného územia  „Pred Maretou I.“), o výmere 1,65ha, južný okraj zastavaného územia obce.

„B“ navrhovaný stav: rozšírenie zástavby IBV s miestnymi komunikáciami a technickou infraštruktúrou (lokalita južne od zastavaného územia  „Pred Maretou II.“), o výmere 4,78ha, južný okraj obce.

„C“ navrhovaný stav: cyklochodník od južnej strany katastra po severnú časť katastra obce, predĺženie chodníka sprístupňujúci križovatku ciest I/18 a II/539, areál správy a údržby diaľnic (lokalita juho- východne od   cesty II/539 a severná časť katastra obce) o celkovej výmere 0,59 ha.

„D“ navrhovaný stav: rozšírenie cintorína o zázemie pre cintorín – dom smútku a parkovisko (lokalita pri cintoríne), o výmere 0,4 ha, juho – západne od cintorína.

„E“  navrhovaný stav:  rozšírenie plochy pre cestovný ruch – rekreačný areál (lokalita severne od cintorína), o výmere 0,8ha, severne od cintorína

„G“ navrhovaný stav: plocha pre šport (lokalita  v strede obce), o výmere 0,15 ha, v centrálnej časti obce

„H“ navrhovaný stav:   zástavba IBV (lokalita  južne od poľnohospodárskeho družstva), o výmere 0,39 ha, južne od poľnohospodárskeho družstva.

„I“  navrhovaný stav:   zástavba občianskej vybavenosti (lokalita  južne od poľnohospodárskeho družstva), o výmere 0,29 ha, južne od poľnohospodárskeho družstva.

„J“ navrhovaný stav: polyfunkčná  plocha pre poľnohospodársku výrobu a drobnú remeselnú výrobu – nezaťažujúce životné prostredie   (lokalita  areál poľnohospodárskeho družstva) o výmere 2,82 ha, južná časť poľnohospodárskeho družstva.

„K“ navrhovaný stav:  športová plocha „Ródeo“ (lokalita severne od poľnohospodárskeho družstva „Na kút“), o výmere 6,66 ha, severo – západne od poľnohospodárskeho družstva.

„R“ navrhovaný stav:  cestovný ruch pre individuálnu rekreáciu a hotel so zázemím, o výmere 2,87 ha, juho – východný okraj obce.

„S“ navrhovaný stav:  plocha dopravnej vybavenosti – čerpacia stanica PHM, parkovacie plochy, občianska vybavenosť  - motorest a služby motoristom, v južnej časti plocha pre cestovný ruch (lokalita severne od   cesty I/18 a východne od  cesty II/539), o výmere 4,31 ha.

„T“ navrhovaný stav:    rozšírenie zástavby IBV, s miestnymi komunikáciami a technickou infraštruktúrou, zeleň – trávnatá plocha, o výmere 0,15ha.

„U“  navrhovaný stav:    rozšírenie zástavby IBV, s miestnymi komunikáciami a technickou infraštruktúrou, zeleň pozdĺž potoka (lokalita vrch poľa), o výmere 6,33ha, západný okraj obce.

„V“  navrhovaný stav: agroturistická farma so športovou plochou – jazdecký areál, vodná plocha, cestovný ruch – penzión (lokalita  Kejdy), o výmere 47,4 ha, v západnej časti katastra obce

„X“ navrhovaný stav:  malá vodná elektráreň, centrálna časť obce

v časti D/ Základná urbanistická koncepcia a kompozícia sídla.

Na konci tretieho odseku sa pôvodné znenie: „... členený do 5 urbanistických obvodov.“, nahrádza novým znením: ... členený do viacerých urbanistických obvodov.

Urbanistický obvod č. 2 – lokalita „Pred Maretou“

Druhý odstavec sa nahrádza novým odstavcom:

Lokalita je riešená zástavbou IBV s umiestnením miestnych komunikácií a technickej infraštruktúry, spolu je navrhovaných 34 + 55 samostatne stojacích rodinných domov, ktoré sú navrhované jednopodlažné s obytným podkrovím sedlovej strechy. Na pozemku rodinného domu musia byť minimálne dve parkovacie miesta pre osobné autá.

V juho – západnej časti, medzi vodným tokom Potôčik a navrhovanou miestnou komunikáciou je riešená verejná zeleň – parkovou úpravou

Urbanistický obvod č. 3 – lokalita „Vyše dediny“

Druhý odstavec sa nahrádza novým odstavcom:

Plánovaná výstavba pozostáva z navrhovaných 50 stavebných pozemkov pre samostatne stojace rodinné domy, ktoré sú navrhované jednopodlažné s obytným podkrovím sedlovej strechy. Na pozemku rodinného domu musia byť minimálne dve parkovacie miesta pre osobné autá.

V tretom odstavci, za druhým odsekom sa dopĺňa:

Južná časť poľnohospodárskeho družstva je navrhovaná na doplnenie funkčného využitia o drobnú remeselnú výrobu, ktorá nezaťažuje životné prostredie.

Urbanistický obvod č. 5 – lokalita „Bôrik“

Celý popis lokality sa nahrádza novým riešením:

Lokalita je umiestnená na juho – západnom svahu kopca Bôrik.

V tejto časti je riešené umiestnenie na pôvodnom mieste asanovaného hotela Malina -  funkčnú plochu cestovný ruch pre individuálnu rekreáciu a hotel so zázemím.

Pri jestvujúcom cintoríne je riešené umiestnenie zázemia pre cintorín – dom smútku a parkovisko.

Severne od cintorína je navrhované umiestnenie rekreačného areálu, pozostávajúceho z  apartmánového domu s vybavenosťou a 7 rekreačných domov pre individuálnu rekreáciu.

Doplnenie novej lokality

Urbanistický obvod č. 6 – lokalita „Pri futbalovom ihrisku“

Lokalita sa nachádza medzi potokom Potôčik a cestou II. triedy č.539, z južnej strany ohraničená cestou I/18. Návrh rieši v riešenej lokalite umiestnenie dopravnej vybavenosti – čerpacia stanica PHM, parkovacie plochy, občianska vybavenosť – motorest a služby motoristom, ďalej v južnej časti plochu pre cestovný ruch – bungalovy, ako depandance k motorestu.

Doplnenie novej lokality

Urbanistický obvod č. 7 – lokalita „Ródeo“

Lokalita sa nachádza  severne od poľnohospodárskeho družstva, na uvedenej lokalite a každoročne v letnom období usporiadáva športovo – spoločenské podujatie Ródeo – disciplíny v jazde na koni.

Návrh rieši vytvorenie športovej plochy  s vybavenosťou  s dopravným napojením na cestu II/539 a s parkoviskom.

Doplnenie novej lokality

Urbanistický obvod č. 8 – lokalita „Agroturistická farma - Kejdy“

Lokalita sa nachádza v západnej časti katastra obce Mengusovce, na mieste pôvodného objektu ošipárne, miestny názov Kejdy. Návrh rieši prestavbu pôvodného objektu na agroturistickú farmu s koniarňou a športovou plochou – jazdecký areál. Súčasťou je aj riešené umiestnenie penziónu s lôžkovou kapacitou 30 lôžok.

V časti E/  Funkčné využitie a organizácia riešeného územia

V druhom odstavci, druhý odsek sa nahrádza:

Zariadenia drobnej remeselnej výroby sú riešené s umiestnením v areály poľnohospodárskeho družstva.

V časti F/ Urbanisticko – architektonická kompozícia a podmienky využitia územia

V bode 3, 5 odstavec s celý ruší

V časti H/ Obyvateľstvo a  bytový fond

Dopĺňa sa o:

Rozvojový potenciál

Obec s dostupnosťou do spádového mesta Poprad tvorí významný prvok pri voľbe budúceho potencionálneho bydliska nových obyvateľov. Bohatá história a kultúra obce môže napomôcť pri určovaní ďalšieho smerovania a rozvojového potenciálu územia.

Ľudské zdroje

V minulosti žilo v obci Mengusovce viac ako 600 obyvateľov, ich počet postupne rástol. Vývoj počtu obyvateľov bol skúmaný za posledných 10 rokov, konkrétne v rokoch 2004 až 2013. Hodnoty sú uvádzané vždy k 31.12. daného roku, s výnimkou aktuálnych dát z roku 2014. Vývoj obyvateľstva mal kolísavý charakter. Počet obyvateľov v obci sa od roku 2004 zvýšil o 52 ľudí, čo je 2,9 % z ich celkového počtu. Za posledných 10 rokov bol zaznamenaný najvyšší počet obyvateľov v roku 2013, s hodnotou 659 obyvateľov, ktorý bol spôsobený priaznivými hodnotami prisťahovania.

| rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obyv. | 607 | 609 | 600 | 610 | 619 | 626 | 627 | 645 | 649 | 659 |

Počet podľa pohlavia

| Muži | Ženy | Spolu |
| --- | --- | --- |
| 316 | 343 | 659 |
| Vzdelanostná štruktúra obyvateľov: |  |
| Základné | 165 |
| Učňovské (bez maturity) | 54 |
| Stredné odborné (bez maturity) | 31 |
| Úplné stredné učňovské (s maturitou) | 21 |
| Úplné stredné odborné (s maturitou) | 127 |
| Úplné stredné všeob. | 11 |
| Vyššie odborné | 6 |
| Vysokoškolské bakalárske | 10 |
| Vysokoškolské mag., Ing., dokt. | 48 |
| Vysokoškolské doktorandské | 3 |
| Bez vzdelania | 149 |
| Nezistené | 16 |

Počet bytov                                                   163  z toho obývaných 155

Počet rodinných domov                                118

Počet bytových domov                                  5

V časti I / Návrh riešenia zariadení výroby a skladov

Celý prvý odstavec sa nahrádza znením:

a, Poľnohospodárska výroba  je ponechávaná v severnej časti pôvodného poľnohospodárskeho družstva.

Južná časť sa mení na zariadenia na drobnú remeselnú výrobu, ktorá nezaťažuje životné prostredie.

Agroturistická farma s chovom koní je navrhovaná na mieste zaniknutej ošipárne.

J, Návrh rozšírenia občianskeho vybavenia cestovného ruchu a športu

ruší sa časť: 5/ Rekreácia a šport – ubytovňa Malina

- detský lyžiarsky vlek Borik

c, Telovýchova a šport

ruší sa časť: - športový areál pri rekreačnom zariadení Malina

-  rozvoj zimných športov v lokalite Bôrik

dopĺňa sa časť: - športová plocha Ródeo,  organizovanie tradičného každoročného športovo, kúltúrno-spoločenského            .                    podujatia – severne od poľnohospodárskeho družstva

- multifunkčné ihrisko v strede obce

- agroturistický areál „Kejdy“ – jazdecký areál – jazdecký šport

Bod e, Ubytovanie a stravovanie

Odsek 1 – 6 sa rušia a nachádzajú novým znením:

-  lokalita severne od cintorína, rekreačný areál s  apartmánovým domom s vybavenosťou a reštauráciou, rekreačné domy pre individuálnu rekreáciu

- lokalita pod kopcom Bôrik, rekreačný areál s 25 rekreačnými objektmi a hotelom s kapacitou 50 lôžok

- lokalita pri futbalovom ihrisku s navrhovaným umiestnením motorestu s 30 lôžkami a 15 rekreačných objektov  vo forme depandance k motorestu

- lokalita  Kejdy, pri agroturistickej farme – penzión s 30 lôžkami

v časti K/ Regulatívy funkčného a priestorového usporiadania sídelného útvaru a priestorového usporiadania sídelného útvaru a priestorového usporiadania základných zonálnych štruktúr.

Prvý odsek sa mení:

V návrhu ÚPN – O Mengusovce je obec rozdelená na urbanistické obvody, v zmysle urbanistických obvodov sú definované funkčné a priestorové regulatívy.

Urbanistický obvod č. 2

Prvý odstavec sa mení:

V obvode je navrhovaná zástavba IBV, samostatne stojacích  rodinných domov.

Druhý odstavec sa ruší.

Urbanistický obvod č.4

Druhý odstavec sa ruší

Urbanistický obvod č. 5 -  sa dopĺňa

V tejto časti je riešené umiestnenie na pôvodnom mieste asanovaného hotela Malina - funkčnú plochu cestovný ruch pre individuálnu rekreáciu a hotel so zázemím. Hotel s možnosťou podpivničenia, dvojpodlažný s využitým podkrovím sedlovej strechy, Rekreačné domy jednopodlažné s využitým podkrovím sedlovej strechy.

Pri jestvujúcom cintoríne je riešené umiestnenie zázemia pre cintorín – dom smútku (jednopodlažný so šikmou strechou) a parkovisko.

Severne od cintorína je navrhované umiestnenie rekreačného areálu, pozostávajúceho z  apartmánového domu s vybavenosťou (dvojpodlažný, podpivničený s využitým podkrovím sedlovej strechy) a 7 rekreačných domov pre individuálnu rekreáciu - jednopodlažné s využitým podkrovím sedlovej strechy.

Urbanistický obvod č. 6   – lokalita „Pri futbalovom ihrisku“ - sa dopĺňa

Návrh rieši v riešenej lokalite umiestnenie dopravnej vybavenosti – čerpacia stanica PHM, parkovacie plochy, občianska vybavenosť – motorest a služby motoristom (dvojpodlažný s využitým podkrovím šikmej strechy), ďalej v južnej časti plochu pre cestovný ruch – bungalovy, ako depandance k motorestu  - jednopodlažné s využitým podkrovím sedlovej strechy.

Urbanistický obvod č. 7 – lokalita „Ródeo“ – sa dopĺňa

Lokalita sa nachádza  severne od poľnohospodárskeho družstva, na uvedenej lokalite a každoročne v letnom období usporiadáva športovo – spoločenské podujatie Ródeo – disciplíny v jazde na koni.

Návrh rieši vytvorenie športovej plochy  s vybavenosťou  s dopravným napojením na cestu II/539 a s parkoviskom.

Urbanistický obvod č. 8 – lokalita „Agroturistická farma - Kejdy“- sa dopĺňa

Návrh rieši prestavbu pôvodného objektu na agroturistickú farmu s koniarňou (jednopodlažná so sedlovou strechou s využitým podkrovím) a športovou plochou – jazdecký areál, vodná plocha. Súčasťou je aj riešené umiestnenie penziónu s lôžkovou kapacitou 30 lôžok – dvojpodlažný s využitým podkrovím sedlovej strechy.

Pre plochu výbehu koní nerealizovať spevnené plochy a stavby, ktorými by prišlo k zničeniu plôch biotopov, ktoré sa v lokalite vyskytujú.

L/ Doprava a dopravné zariadenia

1 / Súčasný stav

Dopĺňa sa : Obec Mengusovace je dopravne napojená na diaľnicu D 1  cestu I/18 a II/539.

Dopĺňa sa : na konci odstavca: Návrh dopravného riešenia

Navrhovaný cyklochodník je riešený s prepojením južnej a severnej časti katastra. Od areálu správy a údržby diaľnice po katastrálnu hranicu s Gerlachovom

Mení sa znenie časti: Vodné hospodárstvo, Odkanalizovanie obce

druhý odstavec: Odkanalizovanie obce je do kanalizačného zberača so zaústením do ČOV Poprad.

ruší sa posledný a predposledný odstavec: Je potrebné vybudovať ČOV...

V časti Q/ Vecná a časová náväznosť výstavby – etapizácia

ruší sa celý odstavec

V časti R/  Urbanistické ekonómia

ruší sa celý odstavec

V časti T/  Doporučenie ďalšieho postupu spracovania územného plánu obce

ruší sa celý odstavec

V časti V/   Návrh na vymedzenie verejno - prospešných stavieb

ruší sa č.5  Výstavba ČOV

dopĺňa sa č. 15. Výstavba cyklochodníka

celý zoznam VPS je uvedený v zásadách a regulatívoch priestorového usporiadania funkčného využívania územia Obce Mengusovce.

V časti X/  Vyhodnotenie plnenia pripomienok organizácií v návrhu ÚPN - obce

ruší sa celý odstavec

NOVÉ ÚPLNE ZNENIE ZÁVAZNEJ ČASTI

ÚZEMNÉHO PLÁNU  OBCE MENGUSOVCE

1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia Obce Mengusovce.

1.1. Regulácia vyplývajúca z Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja je uvedená v samostatnej prílohe.

1.2. Pri priestorovom usporiadaní obce dodržiavať tieto zásady:

1.2.1. postupne realizovať projekt revitalizácie jestvujúcej centrálnej časti obce. Predmetom revitalizácie je zvýšenie štandardu bývania. V rámci revitalizácie len v minimálnej miere navrhovať ďalšie prístavby, nakoľko vzájomná vzdialenosť objektov rodinných domov je daná.

1.2.2. chrániť prírodné prostredie, určené pre rozvoj funkcie  cestovného ruchu, športu a rekreácie,  bývania.

1.2.3. hlavný rozvoj bývania  je situovaný v lokalite  Pred Maretou a Vrch poľa – zástavba rodinných domov

1.2.4. riešiť dopravné prepojenie cyklochodníkom od južnej časti obce po severnú katastrálu hranicu.

1.2.5  vytvárať podmienky pre rozvoj  cestovného ruchu a športu

1.3. Funkčné plochy na území  obce v urbanistických obvodoch sú záväzné podľa funkcií uvedených vo výkrese   Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

1.4. Výstavbu uskutočňovať pri vodnom toku s ponechaním 20m širokého pásu plochy zelene (stromovej) s minimálnym zásahom do plôch prírodných biotopov

1.5. Výstavbu v lokalite jazdeckého areálu „Kejdy“ vzhľadom na ochranné pásma letiska Poprad – Tatry, odsúhlasiť s dráhovým úradom

2. Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia.

2.1. Zastavateľné plochy; na zastavateľných plochách je možné umiestniť pozemnú stavbu, stavby technickej vybavenosti a stavby dopravy a dopravnej vybavenosti.

Funkcia hlavných objektov: rodinné domy.

Funkcia doplnkových objektov k hlavnému objektu: garáže, poľnohospodárske objekty, objekty drobnej architektúry.

Na plochách pre rodinné domy je ďalej možné umiestniť: záhrady, plochy verejnej zelene, spevnené plochy, stavby technickej vybavenosti a stavby dopravy a dopravnej vybavenosti.

Plochy výroby, skladov a technickej vybavenosti.

Funkcia hlavných objektov: priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá, objekty technickej vybavenosti,  stavby energetických zariadení  (s výnimkou spaľovní odpadu a skládok odpadu).

Funkcia doplnkových objektov k hlavnému objektu: garáže, objekty drobnej architektúry.

Na plochách výroby, skladov a technickej vybavenosti je ďalej možné umiestniť: záhrady, plochy verejnej zelene, spevnené plochy, stavby technickej vybavenosti a stavby dopravy a dopravnej vybavenosti.

Plochy občianskej vybavenosti   infraštruktúry.

Funkcia hlavných objektov: budovy pre administratívu, objekty pre obchod a služby (okrem čerpacích staníc pohonných hmôt).

Funkcia doplnkových objektov k hlavnému objektu: garáže, sklady a hospodárske objekty, objekty technického vybavenia územia.

Na plochách občianskej vybavenosti   je ďalej možné umiestniť: záhrady, plochy verejnej zelene, spevnené plochy, stavby technickej vybavenosti a stavby dopravy a dopravnej vybavenosti.

Čerpacia stanica pohonných hmôt.

Funkcia hlavných objektov: čerpacia stanica pohonných hmôt (PH).

Funkcia doplnkových objektov k hlavnému objektu: obchod, služby.

Na plochách čerpacej stanice PH je ďalej možné umiestniť: záhrady, plochy verejnej zelene, spevnené plochy, stavby technickej vybavenosti a stavby dopravy a dopravnej vybavenosti.

Plochy cintorínov.

Funkcia hlavných objektov: krematória a cintoríny.

Funkcia doplnkových objektov k hlavnému objektu: služby (dom smútku), hospodárske a skladové objekty.

Na plochách pre cintoríny je ďalej možné umiestniť: záhrady, plochy verejnej zelene, spevnené plochy, stavby technickej vybavenosti a stavby dopravy a dopravnej vybavenosti.

Plochy športu a rekreácie.

Funkcia hlavných objektov:  objekty pre šport, nekryté športové ihriská, zábavné a oddychové parky; objekty pre šport s ubytovaním a občianskou vybavenosťou v rámci objektov, kde podiel plochy pre šport musí byť väčší ako 50 percent.

Funkcia doplnkových objektov k hlavnému objektu: garáže, sklady a hospodárske objekty, objekty technického vybavenia územia.

Na plochách športu a rekreácie je ďalej možné umiestniť: záhrady, plochy verejnej zelene, spevnené plochy, stavby technickej vybavenosti a stavby dopravy a dopravnej vybavenosti.

2.2. Nezastavateľné plochy; na nezastavateľné plochy je možné umiestniť stavby technickej vybavenosti a stavby dopravy a dopravnej vybavenosti.

Verejná zeleň.

Plochy stromovej a krovinnej vegetácie. Na ploche je možné umiestniť spevnené plochy, drobnú architektúru, prístrešky, altánky, stavby technického vybavenia územia, a nekryté športové ihriská, ktorých podiel voči zeleni nesmie byť väčší ako 25 %.

Orná pôda.

Pozemky ornej pôdy, na ktorých nie je možné umiestniť žiadnu stavbu okrem technického vybavenia, poľných ciest a hydromelioračných zariadení.

Plochy dopravy.

Na plochy dopravy je možné umiestniť stavby dopravy a dopravného vybavenia, hromadné garáže a parkoviská.

3. Zásady a regulatívy umiestnenia -  agroturistická farma so športovou plochou – jazdecký areál

3.1.  Pre umiestnenie  stavieb  je podmienená výška  stavby ochranným pásmom letiska Poprad – Tatry.  V časti lokality je výškové obmedzenie 874,5 – 985,3 m.n.m. Bpv určené vzletovou prekážkovou rovinou a v časti lokality je výškové obmedzenie 910,2  - 934,4 m.n.m. Bpv určené prekážkovou približovacou rovinou, určenými v zmysle predpisu L14 Letiská, I. zväzok. Podlažnosť, výšku stavby –  je potrebné odsúhlasiť na dráhovom úrade (ochranné pásma letiska Poprad - Tatry)

3.2.  Pre plochu výbehu koní nerealizovať spevnené plochy a stavby, ktorými by prišlo k zničeniu plôch biotopov, ktoré sa v lokalite vyskytujú

4. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia

4.1.  Pre umiestnenie zariadení občianskeho vybavenia  je podmienená výška  stavby ochranným pásmom letiska Poprad – Tatry. Zariadenia občianskeho vybavenia s dostatkom parkovacích miest.

5. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia.

5.1.  Chrániť územie pre vybudovanie siete obslužných miestnych a prístupových komunikácií, vyznačených v grafickej časti územného plánu.

5.2. Chrániť územie pre vybudovanie peších plôch, komunikácií, chodníkov a cyklotrás.

5.3. Chrániť územie pre vytvorenie  zelených plôch.

5.4. Chrániť koridory trás  vodovodných potrubí a plochy pre výstavbu technických zariadení pre zásobovanie vodou, vyznačených v grafickej časti územného plánu

5.8. Chrániť koridory trás   kanalizačnej siete a koridory trás nadväzujúcich uličných vpustí

5.9. Chrániť koridory VN a NN elektrickej siete a plochy pre rekonštrukciu a výstavbu nových trafostaníc.

5.10. Chrániť koridory trás navrhovaných VN vedení elektrickej energie.

5.11. Chrániť koridor trás  plynovodu

5.12. Chrániť koridor pre rekonštrukciu VTL plynovou

Drienovská Nová Ves – Tatranská Štrba DN 300 PN 40.

6. Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene.

6.1. Zabezpečiť základnú ochranu  architektúry pôvodnej výstavby obce

6.2. Vzhľadom k tomu, že pri plánovanej stavebnej činnosti nie je vylúčené narušenie dosiaľ neevidovanej archeologickej lokality, je potrebné začiatok výkopových prác v katastrálnom  území obce ohlásiť písomne krajskému pamiatkovému a stavebnému úradu najmenej s dvojtýždňovým predstihom.

6.3. Vzhľadom k tomu, že pri plánovanej stavebnej činnosti nie je vylúčené narušenie dosiaľ neevidovanej archeologickej lokality, je potrebné začiatok výkopových prác v katastrálnom území obce ohlásiť písomne krajskému pamiatkovému a stavebnému úradu najmenej s dvojtýždňovým predstihom.

6.4. Podľa § 40 odsek 2 a 3 pamiatkového zákona, ak sa vec pamiatkovej hodnoty nájde mimo povoleného výskumu, musí to nálezca ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Prešov priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Stavebník sa vo veci úhrady archeologického výskumu bude riadiť § 38 ods. 1 a 2 pamiatkového zákona.

6.5. Zabezpečiť ochranu  verejnej zelene.

6.6. Vytvárať podmienky pre výstavbu zelene formou izolačnej zelene a  parkov.

6.7. V maximálnej možnej miere zachovať existujúcu brehovú zeleň tokov.

6.8. Chrániť a zveľaďovať plochy verejnej zelene, najmä v parkoch a na cintoríne.

6.9. Chrániť územie prírodnej rezervácie  Jelšina

7. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

7.1. Zabezpečiť ochranu urbanistického územia pred nadmerným hlukom a prašnosťou pri  ceste II. triedy  Realizovať ochranu územia pred negatívnym vplyvom dopravnej infraštruktúry, výsadbou zelene,   respektíve ďalším technickým opatrením.

7.2. Odvoz pevného komunálneho odpadu bude priebežne prevádzkovaný na regionálnu skládku pevného komunálneho odpadu.

7.3. odvádzanie povrchového odtoku riešiť v súlade s § 36 ods. 13 zákona č. 364/2004 a podľa podmienok uvedených v § 6 nariadenia vlády č. 296/2005, t.j. so zabudovaním zariadení na zachytávanie plávajúcich a znečistených látok. Parkovacie a odstavné plochy pre motorové vozidlá a prístupové komunikácie musia byť odvodnené cez odlučovače ropných látok v zmysle platných noriem.

8. Vymedzenie zastavaného územia.

8.1. Rozsah zastavaného územia obce je záväzný podľa vymedzenia vo výkrese  komplexného priestorového usporiadania 1a a 1b.

9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov.

9.1. Ochranné pásma.

9.1.1. Diaľnica D1 po oboch stranách diaľnice 100 m kolmo od osi priľahlej vozovky diaľnice

9.1.2. Cesta I. triedy č. 18 od osi vozovky 50 m  .

9.1.3. Cesta III. triedy   od osi  vozovky 25 m

9.1.4. Rešpektovať ochranné pásma Letiska Poprad – Tatry, určených Leteckým úradom SR rozhodnutím zn. 313-404-OP/2001 zo dňa 20.10.2001 a to:

- ochranné pásma kužeľovej plochy (sklon 4% - 1:25) s výškovým obmedzením  753,1 - 846 m n.m. B.p.v.

- ochranné pásma vzletového a približovacieho priestoru (sklon 2,5% - 1:40) s výškovým obmedzením cca 825,6 – 956,4 m n.m. B.p.v.

- ochranným pásmom okrskového prehľadového rádiolokátoru riadeného okrsku TAR s výškovým obmedzením 741,3 – 787,7 m n.m. B.p.v.

- ochranné pásma sa prelínajú, záväzná výška je stanovená ochranným pásmom s nižšou hodnotou

- nad túto výšku je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez súhlasu Dopravného úradu

9.1.5. Vzdušné VN elektrické vedenie 22 kV – 10 m na každú stranu od krajného vodiča.

9.1.6. Plynovod VTL – 20 m na každú stranu od osi plynovodu

9.1.7. Stanica katódovej ochrany s anódou – ochranné pásmo 150m v extraviláne a 40m v intraviláne

9.2. Ostatné urbanistické ochranné pásma

9.2.1. Ochranné pásmo cintorína – 50 m od oplotenia.

9.2.2. Ochranné pásmo prírodnej rezervácie 100m

9.2.3. Vodný tok 20m široký pás zelene (stromovej) pozdĺž toku

9.2.4. Dobývací priestor „Batizovce“, určený na dobývanie štrkopieskov – chránené ložiskové územie – severo- východná časť katastra, vyznačená hranica vo výkresovej časti

9.3. Chránené územia.

9.3.1. Ochrany prírody a krajiny:

9.3.1.1. Rieka Poprad (SKUEV 0309) – chránené územie Natura 2000 so 4. stupňom územnej ochrany,

9.3.1.2. Prírodná rezervácia Jelšina  má ochranné pásmo 100 m okolo hranice rezervácie, kde platí 4. stupeň ochrany. Prírodná rezervácia Bôrik má ochranné pásmo 100 m okolo hranice rezervácie, kde platí 5. stupeň ochrany.

10. Plochy pre verejnoprospešné stavby, a na chránené časti krajiny.

10.1. Pre verejnoprospešné stavby sú určené tieto funkčné plochy pre:

10.1.1.  navrhovanú cestnú sieť mestských komunikácií

10.1.2. dopravné uzly na území  obce

10.1.3. parkoviská

10.1.4. pešie chodníky a cyklotrasy

10.1.5. líniové stavby  inžinierskych sietí

10.1.6. chránené časti krajiny (prírodné rezervácie , vodné toky)

11. Zoznam verejnoprospešných stavieb.

1.   diaľnica D1 – jej súvisiace objekty a mimoúrovňové križovania

2.   cesta I/18

3.   cesta II/539

4.  miestne, prístupové komunikácie a verejné parkoviská

6.  školské zariadenia (základná škola a materská škola)

7.  dom smútku, parkovisko pri cintoríne a plocha rozšírenia cintorína

8.  výstavba peších chodníkov v novej časti sídla

9.  vodné plochy a úprava vodných tokov

10.  trafostanice

11.  verejná zeleň

12.  športoviská a zariadenia športovej vybavenosti, slúžiace verejnosti

13.  autobusové zástavky na ceste II/539

14.  rozvody technickej infraštruktúry

15.  výstavba cyklochodníka

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa zákona, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.